G-14 地下(地面)结构内力及配筋计算程序

作者  张校正（新疆水利厅）

一、计算的数学力学模型和程序功能

对普通的平面框架采用有限元法分析内力时，其中仅含杆单元（包括梁和柱）。对隧洞衬砌分析内力时，采用非线性常微方程组及其初参数数值解法。对于既有普通板墙又有衬砌的地下结构，例如水工结构的地下厂房、闸井、尾水管等建筑，四周嵌固在岩石上，中间为普通的板墙，这种结构也可简化用平面杆系结构的有限元法计算，但其中部分杆件应考虑基岩弹性抗力。对于这类问题，有的用节点加弹簧支座的方法。此处采用有限元法引入弹性地基梁单元的方法。弹性地基梁采用文克尔假定，其解用初参数法公式。

按照杆系结构的有限元法原理，总体结构的平衡方程为：

---------------------------------------------(1)

式中：[ K ]结构总体刚度矩阵；[ U ]结构节点变位列向量；﹛P﹜p结构节点荷载和节间荷载产生的不平衡固端力列向量。

求解方程 (1) 即得所有节点之变位。

对于每一个杆件，其杆端内力为：

------------------------------------(2)

式中：PI ，PJ 代表杆端内力；UI ，UJ 代表杆端变位；I，J代表点号；角码m表示杆号；下角码P表示固端内力；[ K ]m代表杆件单元刚度矩阵。

结构中既有普通的杆单元，又有弹性地基梁单元。在局部坐标中普通杆单元之刚度矩阵此处从略，弹性地基梁单元之刚度矩阵，根据结构力学的推导为：

式中：弹性地基梁特征长度βL

K―地基弹性抗力系数；E--梁材料之弹性模量；I--梁的惯性矩；L--梁的长度。

令

则

总体坐标系的单元刚度矩阵为：

坐标转换矩阵为：

α为杆轴与水平坐标轴的夹角

对总体结构的节点进行编号，由杆单元按节点对号入座形成总体刚度矩阵。节点力、节间荷载形成的固端力对号入座形成结构不平衡固端力列向量。节点的变位约束，用处理总刚矩阵的方法解决。

每个节点有三个变位的自由度，其顺序为水平变位、垂直变位及转角变位，每个变位及节点荷载的正方向如图所示：

节间荷载有6种，如图示：

在程序编制中，总刚的存贮采用变带宽紧凑存贮，应用乔列斯基法求解线性方程组，速度快，精度高。总刚的存贮用二维数组代替一维数组，扩大了解题范围。

对于弹性地基梁单元，其杆件节点码的取号顺序应为 ：               而不能是： ，

以便对弹性地基梁的变位进行检验。

对结构进行编号时，弹性地基梁应编在最后，且每根杆件为一种类型（即使杆件参数完全相同，也按不同类型对待）。最初计算时，凡是弹性地基梁，都认为两端的变位方向都向着基岩。计算出节点变位后，对弹性地基梁逐个进行检验，若两端变位离开地基，则将此弹地基梁当做普通梁重新计算框架内力，当改为普通梁的杆件一端变位向着地基时，则将此杆重新改为弹性地基梁。改动过程中，荷载也做相应变动。如此反复，直至实际变位方向与假定完全一致时为止。一般迭代两三次即可一致。所以，基岩弹性抗力的实际分布无需事先假定，这样更符合实际受力情况。

程序规定节点为刚结，当为铰结时，该点编两个号，两号之间认为是一个0.001×0.001m长0.001m之杆件参加运算，该处即近似地当做了铰结计算。

由于允许有斜杆，可以将曲线拱离散成若干个小直杆进行计算。

对于需要考虑刚域的杆件，可将此杆件的刚域分离出来，作为一个单独的杆件参与结构分析。

杆件内力求出后，按水工钢筋混凝土规范进行配筋计算。

本程序中的配筋计算是依据《水工钢筋混凝土结构设计规范》（SDJ 20-78）编制的。本来应该改为用新的《水工混凝土结构设计规范》（SL 191-2008）（以下简称08规范）计算，由于（08规范）对于杆件计算长度、偏心距增大系数等有较为复杂的规定，难于在结构计算程序中给予反映，所以这部分的内容，只能由《08规范）的专用程序来完成。以前的这部分计算内容，应该删去。为了给大家有一个对比、参考，目前先保留这部分内容。

配筋计算按照《水工钢筋混凝土设计规范》（SDJ 20-78）的公式计算偏心受压和偏心受拉构件。

计算求出受压钢筋面积、受拉钢筋面积、抗裂安全系数、裂缝开展宽度等。当计算出的钢筋面积小于最小配筋率时，应按有关规定办理。或按最小配筋率配筋，或按少筋混凝土设计。有些按铰处理的特小杆件，考虑刚域的特大杆件，其配筋计算仅作参考，不能为实际工程使用。当裂缝开展宽度较大，超过允许值时，应加大钢筋面积，或减小钢筋直径。

本程序计算普通平面框架内力，与水电部南京自动化研究所平面框架程序结果完全一致；用以计算园形隧洞内力与水工隧洞规范附录程序计算结果完全一致。还可以用于阶梯形弹性地基梁、算例中带刚域的二孔方形涵洞和地下闸井以及图示的结构：

三、程序使用方法

1，绘出结构计算简图，编写结构节点号，单元类型号及各类的杆件号等。

2，填写输入数据表，共有9个表：

表0--基岩弹性抗力系数表；

表1--钢筋混凝土基本数据表；

表2--结构基本数据表

表3--各类型单元的杆件数及几何数据表；

表4--杆件节点码数据表；

表5--约束数据表；

表6--节点荷载数据表；

表7--节间荷载数据表；

表8--节间荷载所作用的杆件类型及杆件号。

（表0~表8，按顺序形成数据文件，后面举例说明各数据表的内容及填写方法）

3，上机操作：

启动程序后，点击‘数据来源’介面，点击算例数据文件，算例的数据即进入相应的数据框中，然后点击‘计算’，即得算例的文本结果。

在数据框中填入自己的数据，以自己命名的文件存盘，可将自己工程的数据存为数据文件，点击‘计算’，即得文本结果。

计算结果为汉字的计算书，一目了然。

4，输出内容：

⑴ 打印原始数据（按输入先后顺序分表打印）

⑵ 按杆件编号顺序，将每根杆件2--10等分，打印每点的基岩弹性抗力（G）、内力 （轴向力N,剪力Q,弯矩M）及配筋计算结果（受压钢筋面积Ag’,受拉钢筋面积Ag,抗裂安全系数kF,裂缝开展宽度Lf）。图示内力的正方向：

5，举例说明数据表的填法

例1， 某工程闸井结构，荷载如下图所示，填表上机计算内力及配筋。

节点编号1～12，杆件分为14类，1×1.4等是矩形截面尺寸，荷载及结构尺寸见图。

杆件下面的分数中，分母为单元类型号，分子为此杆在这类型杆件中是第几根。杆件单元类型应将弹性地基排在最后，以便对弹性地基梁的变位进行检验。需要对变位进行检验的弹性地基梁，每个单元类型只能有一根杆件。

若取杆左端或下端为始端，则与X轴的夹角分别为0°和90°，若以右端或上端为始端，则夹角分别为180°和270°。

现在将表0～表9按顺序一一说明如下：

⑴ 工程名：供打印成果的标题用，用字符串形式，本例为：“SUANLI”

⑵ 表0：填写5个可能用到的基岩弹性抗力系数（t-m制）。

⑶ 表1：数据号<1>～<7>    (kg-cm制)。

按照《水工钢筋混凝土结构设计规范》（SDJ 20-78）的参数填写

<1> 钢筋混凝土偏心受压构件的强度安全系数；

<2> 偏心受拉构件的强度安全系数；

<3> 混凝土标号，如200#填“200”

<4> 钢筋设计强度；

<5> 钢筋弹模；

<6> 钢筋毛保护层；

<7> 钢筋直径，为计算裂缝开展宽度用。

本例表1数据为：1.6,1.5,”200”,2400,2100000,10,1.6

⑷ 表2：汇总表。数据号<8>～<14>，(以下为(10kN)-m制)。

<8> 节点总数N，本例N＝12；

<9> 结构的单元类型数M，凡杆件长度、截面宽度和高度、杆轴与X轴的夹角、基岩弹性抗力系数类别都相同的单元划为一类。本例M＝14

<10> 不按弹性地基梁检验变位的单元类型数。本例M1=6；

<11> 受约束的自由度总数Z  。结构的每个节点有3个变位（即自由度），整个结构有3×N个自由度，凡已知某个自由度为0的，即为受约束的自由度。如以下结构：

共12个变位，左下肢的3个变位和右下肢的水平变位垂直变位为0，故Z=5

本例Z=1（第31个自由度为0，即节点11的水平变位为0）

<12> 结构所受到的节点荷载总个数Q  。本例Q=3；

<13> 节间荷载类型数O  。同一类型的节间荷载是指大小、方向、位置以及型式都相同的节间荷载。本例中的O＝14；

<14> 结构所用材料的弹性模量E  。本例E=2600000；

⑸ 表3：单元类型。数据号<15>～<20>，按序号I依次填写数据，I从1到 M 。

<15> 第Ｉ类单元的杆件数M(I)；

<16> 第Ｉ类单元的杆件长度L(I)；

<17> 第Ｉ类单元的杆件宽度B(I)；

<18> 第Ｉ类单元的杆件高度H(I)；

<19> 第Ｉ类单元的杆件轴与X轴（水平轴）的夹角G(I)，G(I)如下规定：以杆件始端为圆心，向右作水平轴为0o，杆轴与水平轴的逆时针夹角为正，顺时针夹角为负，0～±360 o 有效；

<20> 第Ｉ类单元的弹性抗力系数的类别，是表0中的第几个则填几，若不是弹性地基梁则填0；

⑹ 表4：杆件节点码。数据号<21>

<21> 杆件节点码采用压缩信息存贮，数据形式为：

杆件节点码从第一类单元的开始，直到最后一类单元。

本例的表3、表4数据按对应关系列出如下：

__________表3 (杆件数据)__________             _____表4 (节点码)____

根数(M)长度(L)宽度(B)高度(H)夹角(G)弹抗类型(K)   节点码

2   6.70   1.00   0.90   0.00     0         1.02  2.03

2   6.70   1.00   1.10   0.00     0         4.05  5.06

2   6.70   1.00   2.30   0.00     0         7.08  8.09

1   7.60   1.00   1.00 270.00     0         2.05

1   6.60   1.00   1.00 270.00     0         5.08

1  10.40   1.00   1.40 270.00     0         8.11

1   7.60   1.00   2.00 270.00     1         1.04

1   7.60   1.00   2.00  90.00     1         6.03

1   6.60   1.00   2.50 270.00     1         4.07

1   6.60   1.00   2.50  90.00     1         9.06

1  10.40   1.00   2.50 270.00     1         7.10

1  10.40   1.00   2.50  90.00     1        12.09

1   6.70   1.00   2.50   0.00     1        10.11

1   6.70   1.00   2.50   0.00     1        11.12

⑺ 表5：约束自由度号。数据号<22>

<22> 约束自由度号。自由度号按节点的顺序，第一个节点为1（水平），2（垂直），3（转角），第2个节点为4（水平），5（垂直），6（转角），依次类推，本例有约束的自由度只有1个，就是第11个节点的水平变位，即3×10+1=31；

⑻ 表6：节点荷载。数据号<23>～<24>

<23> 节点荷载值；

<24> 该节点荷载对应的自由度号。

本例共3个节点荷载，数据如下：

-1,2,    -2,5,    -1,8

⑼ 表7：节间荷载。数据号<25>～<28>。

<25> 节间荷载值  ；

<26> 节间荷载距起始端距离；

<27> 节间荷载形式（共6种，参看前面的图示）；

<28> 这类荷载作用的杆件个数。

⑽ 表8：节间荷载所作用的杆件类型和杆件号。数据号<29>。

<29> 杆件类型和杆件号。数据形式如下：

本例的表7，表8按对应关系列出如下：

__________表7 (节间荷载)__________      ____表8 (作用的杆件编号)___

荷载值   自始端距离   荷载类型 杆件个数      杆件编号

0.5       6.70        2        6           1.01 1.02 2.01 2.02                                                           3.01 3.02

50.00      3.35        1        2            3.01 3.02

-2.31      7.60        5        1            7.01

-2.38      7.60        6        1            7.01

-4.69      6.60        5        1            9.01

-9.74      6.60        6        1            9.01

-14.43     10.40        5        1           11.01

-6.53     10.40        6        1           11.01

-2.85      7.60        5        1            8.01

2.39      7.60        6        1            8.01

-10.43      6.60        5        1           10.01

7.58      6.60        6        1           10.01

-16.96     10.40        5        1           12.01

6.53     10.40        6        1           12.01

输入数据顺序按工程名及表0~表8，在表中严格按照先后顺序，形成数据文件。

数据文件为G-14-1.INT：

"SUANLI",50000,0,0,0,0

1.6,1.5,"200",2400,21E5,10,1.6

12,14,6,1,3,14,26E5,2.5

2,6.7,1,.9,0,0,2,6.7,1,1.1,0,0

2,6.7,1,2.3,0,0,1,7.6,1,1,270,0

1,6.6,1,1,270,0,1,10.4,1,1.4,270,0

1,7.6,1,2,270,1,1,7.6,1,2,90,1

1,6.6,1,2.5,270,1,1,6.6,1,2.5,90,1,1,10.4,1,2.5,270,1

1,10.4,1,2.5,90,1,1,6.7,1,2.5,0,1,1,6.7,1,2.5,0,1

1.02,2.03,4.05,5.06,7.08,8.09,2.05,5.08,8.11

1.04,6.03,4.07,9.06,7.1,12.09,10.11,11.12

31

-1,2,-2,5,-1,8

0.5,6.7,2,6,50,3.35,1,2

-2.31,7.6,5,1,-2.38,7.6,6,1

-4.69,6.6,5,1,-9.74,6.6,6,1,-14.43,10.4,5,1

-6.53,10.4,6,1

-2.85,7.6,5,1,2.39,7.6,6,1,-10.43,6.6,5,1

7.58,6.6,6,1,-16.96,10.4,5,1,6.53,10.4,6,1

1.01,1.02,2.01,2.02,3.01,3.02,3.01,3.02

7.01,7.01,9.01,9.01,11.01,11.01

8.01,8.01,10.01,10.01,12.01,12.01

计算结果文件为G-14-1.OUT:

**********************************************************************

*****     带斜杆带弹性地基梁的平面框架内力及配筋计算书 G-14      *****

**********************************************************************

工程名:SUANLI

一. 基   本   数   据

工程名:SUANLI

__________表0  (5个基岩弹性抗力系数)__________

50000         0             0             0             0

__________表1 (钢筋混凝土数据)__________

抗压安全系数(Ky)抗拉安全系数(KL)混凝土标号(R#)钢筋强度(Rg)

1.6           1.5           200           2400

钢筋弹模(Eg)   保护层厚度(a)  钢筋直径(d)

2100000           10            1.6

__________表2 (控制数据)__________

节点数(N0)  杆件类型数(M0) 不检验变位数(M2) 约束变位数(Z0)

12            14            6             1

节点荷载数(Q0) 节间荷载数(O0) 杆件材料弹模(E) 杆件材料容重(RH)

3             14            2600000           2.5

__________表3 (杆件数据)__________             _____表4 (节点码)____

根数(M)长度(L)宽度(B)高度(H)夹角(G)弹抗类型(K)   节点码

2   6.70   1.00   0.90   0.00     0         1.02  2.03

2   6.70   1.00   1.10   0.00     0         4.05  5.06

2   6.70   1.00   2.30   0.00     0         7.08  8.09

1   7.60   1.00   1.00 270.00     0         2.05

1   6.60   1.00   1.00 270.00     0         5.08

1  10.40   1.00   1.40 270.00     0         8.11

1   7.60   1.00   2.00 270.00     1         1.04

1   7.60   1.00   2.00  90.00     1         6.03

1   6.60   1.00   2.50 270.00     1         4.07

1   6.60   1.00   2.50  90.00     1         9.06

1  10.40   1.00   2.50 270.00     1         7.10

1  10.40   1.00   2.50  90.00     1        12.09

1   6.70   1.00   2.50   0.00     1        10.11

1   6.70   1.00   2.50   0.00     1        11.12

__________表5 (约束自由度号)__________

31

__________表6 (节点荷载)__________

荷载值自由度号,荷载值自由度号......

-1  2         -2  5         -1  8

__________表7 (节间荷载)__________             ____表8 (作用的杆件编号)___

荷载值   自始端距离   荷载类型 杆件个数        杆件编号

0.50      6.70        2        6            1.01  1.02  2.01  2.02  3.01  3.02

50.00      3.35        1        2            3.01  3.02

-2.31      7.60        5        1            7.01

-2.38      7.60        6        1            7.01

-4.69      6.60        5        1            9.01

-9.74      6.60        6        1            9.01

-14.43     10.40        5        1           11.01

-6.53     10.40        6        1           11.01

-2.85      7.60        5        1            8.01

2.39      7.60        6        1            8.01

-10.43      6.60        5        1           10.01

7.58      6.60        6        1           10.01

-16.96     10.40        5        1           12.01

6.53     10.40        6        1           12.01

二. 计   算   结   果:

________________________________________________________________________________

杆  1

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000   11.460   -9.967  -13.377    0.000    7.082    2.924   0.03038

1    0.000   11.460   -8.124   -7.316    0.000    1.897    6.013   0.19943

2    0.000   11.460   -6.282   -2.490    0.000    0.000   43.410   0.00000

3    0.000   11.460   -4.439    1.101    0.000    0.000   99.999   0.00000

4    0.000   11.460   -2.597    3.458    0.000    0.000   19.249   0.00000

5    0.000   11.460   -0.754    4.581    0.000    0.000   11.699   0.00000

6    0.000   11.460    1.088    4.469    0.000    0.000   12.175   0.00000

7    0.000   11.460    2.931    3.123    0.000    0.000   23.853   0.00000

8    0.000   11.460    4.773    0.542    0.000    0.000   99.999   0.00000

9    0.000   11.460    6.616   -3.274    0.000    0.000   21.535   0.00000

10    0.000   11.460    8.458   -8.323    0.000    2.755    5.107   0.11342

________________________________________________________________________________

杆  2

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000   11.924   -9.119  -10.109    0.000    4.109    4.067   0.06492

1    0.000   11.924   -7.276   -4.617    0.000    0.000   11.837   0.00000

2    0.000   11.924   -5.434   -0.359    0.000    0.000   99.999   0.00000

3    0.000   11.924   -3.591    2.664    0.000    0.000   38.246   0.00000

4    0.000   11.924   -1.749    4.453    0.000    0.000   12.567   0.00000

5    0.000   11.924    0.094    5.007    0.000    0.000   10.403   0.00000

6    0.000   11.924    1.936    4.327    0.000    0.000   13.190   0.00000

7    0.000   11.924    3.779    2.412    0.000    0.000   53.695   0.00000

8    0.000   11.924    5.621   -0.737    0.000    0.000   99.999   0.00000

9    0.000   11.924    7.464   -5.121    0.000    0.000   10.048   0.00000

10    0.000   11.924    9.306  -10.739    0.000    4.648    3.786   0.05466

________________________________________________________________________________

杆  3

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000   40.737  -11.449  -14.616    0.000    0.000    6.998   0.00000

1    0.000   40.737   -9.272   -7.674    0.000    0.000   99.999   0.00000

2    0.000   40.737   -7.094   -2.192    0.000    0.000   99.999   0.00000

3    0.000   40.737   -4.917    1.832    0.000    0.000   99.999   0.00000

4    0.000   40.737   -2.739    4.397    0.000    0.000   99.999   0.00000

5    0.000   40.737   -0.562    5.503    0.000    0.000   99.999   0.00000

6    0.000   40.737    1.616    5.149    0.000    0.000   99.999   0.00000

7    0.000   40.737    3.793    3.337    0.000    0.000   99.999   0.00000

8    0.000   40.737    5.971    0.066    0.000    0.000   99.999   0.00000

9    0.000   40.737    8.148   -4.663    0.000    0.000   99.999   0.00000

10    0.000   40.737   10.326  -10.852    0.000    0.000   14.780   0.00000

________________________________________________________________________________

杆  4

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000   41.010  -11.752  -14.757    0.000    0.000    6.909   0.00000

1    0.000   41.010   -9.574   -7.613    0.000    0.000   99.999   0.00000

2    0.000   41.010   -7.397   -1.928    0.000    0.000   99.999   0.00000

3    0.000   41.010   -5.219    2.298    0.000    0.000   99.999   0.00000

4    0.000   41.010   -3.042    5.066    0.000    0.000   99.999   0.00000

5    0.000   41.010   -0.864    6.374    0.000    0.000   99.999   0.00000

6    0.000   41.010    1.313    6.223    0.000    0.000   99.999   0.00000

7    0.000   41.010    3.491    4.614    0.000    0.000   99.999   0.00000

8    0.000   41.010    5.668    1.546    0.000    0.000   99.999   0.00000

9    0.000   41.010    7.846   -2.982    0.000    0.000   99.999   0.00000

10    0.000   41.010   10.023   -8.968    0.000    0.000   34.503   0.00000

________________________________________________________________________________

杆  5

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000  105.508  -36.942  -41.883    0.000    0.000   99.999   0.00000

1    0.000  105.508  -32.754  -18.535    0.000    0.000   99.999   0.00000

2    0.000  105.508  -28.567    2.008    0.000    0.000   99.999   0.00000

3    0.000  105.508  -24.379   19.745    0.000    0.000   99.999   0.00000

4    0.000  105.508  -20.192   34.676    0.000    0.000   99.999   0.00000

5    0.000  105.508   33.996   46.801    0.000    0.000   34.398   0.00000

6    0.000  105.508   38.183   22.621    0.000    0.000   99.999   0.00000

7    0.000  105.508   42.371   -4.364    0.000    0.000   99.999   0.00000

8    0.000  105.508   46.558  -34.155    0.000    0.000   99.999   0.00000

9    0.000  105.508   50.746  -66.752    0.000    0.000    8.311   0.00000

10    0.000  105.508   54.933 -102.155    0.000    0.000    3.543   0.00000

________________________________________________________________________________

杆  6

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000  103.770  -56.743 -100.242    0.000    0.000    3.616   0.00000

1    0.000  103.770  -52.556  -63.627    0.000    0.000    9.169   0.00000

2    0.000  103.770  -48.368  -29.817    0.000    0.000   99.999   0.00000

3    0.000  103.770  -44.181    1.187    0.000    0.000   99.999   0.00000

4    0.000  103.770  -39.993   29.385    0.000    0.000   99.999   0.00000

5    0.000  103.770   14.194   54.778    0.000    0.000   14.578   0.00000

6    0.000  103.770   18.382   43.865    0.000    0.000   53.510   0.00000

7    0.000  103.770   22.569   30.146    0.000    0.000   99.999   0.00000

8    0.000  103.770   26.757   13.622    0.000    0.000   99.999   0.00000

9    0.000  103.770   30.944   -5.708    0.000    0.000   99.999   0.00000

10    0.000  103.770   35.132  -27.844    0.000    0.000   99.999   0.00000

________________________________________________________________________________

杆  7

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000   19.577    0.464    1.786    0.000    0.000   99.999   0.00000

1    0.000   21.477    0.464    1.433    0.000    0.000   99.999   0.00000

2    0.000   23.377    0.464    1.081    0.000    0.000   99.999   0.00000

3    0.000   25.277    0.464    0.728    0.000    0.000   99.999   0.00000

4    0.000   27.177    0.464    0.376    0.000    0.000   99.999   0.00000

5    0.000   29.077    0.464    0.023    0.000    0.000   99.999   0.00000

6    0.000   30.977    0.464   -0.329    0.000    0.000   99.999   0.00000

7    0.000   32.877    0.464   -0.682    0.000    0.000   99.999   0.00000

8    0.000   34.777    0.464   -1.034    0.000    0.000   99.999   0.00000

9    0.000   36.677    0.464   -1.387    0.000    0.000   99.999   0.00000

10    0.000   38.577    0.464   -1.739    0.000    0.000   99.999   0.00000

________________________________________________________________________________

杆  8

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000   60.654    0.737    2.166    0.000    0.000   99.999   0.00000

1    0.000   62.304    0.737    1.679    0.000    0.000   99.999   0.00000

2    0.000   63.954    0.737    1.193    0.000    0.000   99.999   0.00000

3    0.000   65.604    0.737    0.706    0.000    0.000   99.999   0.00000

4    0.000   67.254    0.737    0.220    0.000    0.000   99.999   0.00000

5    0.000   68.904    0.737   -0.267    0.000    0.000   99.999   0.00000

6    0.000   70.554    0.737   -0.753    0.000    0.000   99.999   0.00000

7    0.000   72.204    0.737   -1.240    0.000    0.000   99.999   0.00000

8    0.000   73.854    0.737   -1.726    0.000    0.000   99.999   0.00000

9    0.000   75.504    0.737   -2.213    0.000    0.000   99.999   0.00000

10    0.000   77.154    0.737   -2.699    0.000    0.000   99.999   0.00000

________________________________________________________________________________

杆  9

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000  188.831   -1.001   -4.612    0.000    0.000   99.999   0.00000

1    0.000  192.471   -1.001   -3.571    0.000    0.000   99.999   0.00000

2    0.000  196.111   -1.001   -2.530    0.000    0.000   99.999   0.00000

3    0.000  199.751   -1.001   -1.488    0.000    0.000   99.999   0.00000

4    0.000  203.391   -1.001   -0.447    0.000    0.000   99.999   0.00000

5    0.000  207.031   -1.001    0.595    0.000    0.000   99.999   0.00000

6    0.000  210.671   -1.001    1.636    0.000    0.000   99.999   0.00000

7    0.000  214.311   -1.001    2.677    0.000    0.000   99.999   0.00000

8    0.000  217.951   -1.001    3.719    0.000    0.000   99.999   0.00000

9    0.000  221.591   -1.001    4.760    0.000    0.000   99.999   0.00000

10    0.000  225.231   -1.001    5.801    0.000    0.000   99.999   0.00000

________________________________________________________________________________

杆 10

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000   10.967   11.460   13.377    0.000    0.876   17.033   1.65133

1    0.000   14.767    9.614    5.357    0.000    0.000   99.999   0.00000

2    0.000   18.567    7.587   -1.190    0.000    0.000   99.999   0.00000

3    0.000   22.367    5.379   -6.129    0.000    0.000   99.999   0.00000

4    0.000   26.167    2.990   -9.321    0.000    0.000   99.999   0.00000

5    0.000   29.967    0.421  -10.629    0.000    0.000   99.999   0.00000

6    0.000   33.767   -2.330   -9.915    0.000    0.000   99.999   0.00000

7    0.000   37.567   -5.261   -7.042    0.000    0.000   99.999   0.00000

8    0.000   41.367   -8.373   -1.872    0.000    0.000   99.999   0.00000

9    0.000   45.167  -11.666    5.731    0.000    0.000   99.999   0.00000

10    0.000   48.967  -15.140   15.906    0.000    0.000   99.999   0.00000

________________________________________________________________________________

杆 11

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    3.108   48.306   17.052   17.722    0.000    0.000   99.999   0.00000

1    2.789   44.506   12.724    6.434    0.000    0.000   99.999   0.00000

2    2.357   40.706    8.872   -1.740    0.000    0.000   99.999   0.00000

3    1.952   36.906    5.528   -7.181    0.000    0.000   99.999   0.00000

4    1.662   33.106    2.634  -10.257    0.000    0.000   99.999   0.00000

5    1.541   29.306    0.080  -11.271    0.000    0.000   99.999   0.00000

6    1.604   25.506   -2.270  -10.430    0.000    0.000   85.742   0.00000

7    1.839   21.706   -4.554   -7.837    0.000    0.000   99.999   0.00000

8    2.203   17.906   -6.888   -3.495    0.000    0.000   99.999   0.00000

9    2.622   14.106   -9.343    2.664    0.000    0.000   99.999   0.00000

10    2.994   10.306  -11.924   10.739    0.000    0.174   22.645  30.53252

________________________________________________________________________________

杆 12

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000   60.416   25.597   30.522    0.000    0.000   48.299   0.00000

1    0.000   64.541   22.180   14.720    0.000    0.000   99.999   0.00000

2    0.000   68.666   18.120    1.386    0.000    0.000   99.999   0.00000

3    0.000   72.791   13.418   -9.057    0.000    0.000   99.999   0.00000

4    0.000   76.916    8.072  -16.184    0.000    0.000   99.999   0.00000

5    0.000   81.041    2.084  -19.571    0.000    0.000   99.999   0.00000

6    0.000   85.166   -4.547  -18.793    0.000    0.000   99.999   0.00000

7    0.000   89.291  -11.821  -13.428    0.000    0.000   99.999   0.00000

8    0.000   93.416  -19.737   -3.049    0.000    0.000   99.999   0.00000

9    0.000   97.541  -28.297   12.767    0.000    0.000   99.999   0.00000

10    0.000  101.666  -37.499   34.445    0.000    0.000   99.999   0.00000

________________________________________________________________________________

杆 13

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    4.355   99.579   44.029   59.957    0.000    0.000   13.990   0.00000

1    4.406   95.454   34.488   34.072    0.000    0.000   99.999   0.00000

2    4.235   91.329   25.494   14.312    0.000    0.000   99.999   0.00000

3    3.968   87.204   17.152    0.276    0.000    0.000   99.999   0.00000

4    3.696   83.079    9.492   -8.479    0.000    0.000   99.999   0.00000

5    3.477   78.954    2.496  -12.400    0.000    0.000   99.999   0.00000

6    3.335   74.829   -3.880  -11.911    0.000    0.000   99.999   0.00000

7    3.267   70.704   -9.687   -7.403    0.000    0.000   99.999   0.00000

8    3.246   66.579  -14.967    0.761    0.000    0.000   99.999   0.00000

9    3.217   62.454  -19.733   12.240    0.000    0.000   99.999   0.00000

10    3.108   58.329  -23.958   26.690    0.000    0.000   99.999   0.00000

________________________________________________________________________________

杆 14

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000  138.608   68.009   76.327    0.000    0.000   13.908   0.00000

1    0.000  145.108   52.662   13.520    0.000    0.000   99.999   0.00000

2    0.000  151.608   36.636  -32.974    0.000    0.000   99.999   0.00000

3    0.000  158.108   19.931  -62.448    0.000    0.000   99.999   0.00000

4    0.000  164.608    2.547  -74.196    0.000    0.000   46.052   0.00000

5    0.000  171.108  -15.516  -67.511    0.000    0.000   99.999   0.00000

6    0.000  177.608  -34.258  -41.687    0.000    0.000   99.999   0.00000

7    0.000  184.108  -53.680    3.982    0.000    0.000   99.999   0.00000

8    0.000  190.608  -73.780   70.202    0.000    0.000   99.999   0.00000

9    0.000  197.108  -94.560  157.681    0.000    0.000    3.419   0.00000

10    0.000  203.608 -116.019  267.123    0.000   11.216    1.441   0.16993

________________________________________________________________________________

杆 15

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0   -4.445  199.711   86.248  216.758    0.000    0.000    1.934   0.00000

1   -1.205  193.211   71.646  134.422    0.000    0.000    4.791   0.00000

2   -0.133  186.711   55.584   68.226    0.000    0.000   99.999   0.00000

3   -0.174  180.211   39.745   18.719    0.000    0.000   99.999   0.00000

4   -0.535  173.711   24.851  -14.779    0.000    0.000   99.999   0.00000

5   -0.680  167.211   10.936  -33.316    0.000    0.000   99.999   0.00000

6   -0.311  160.711   -2.401  -37.728    0.000    0.000   99.999   0.00000

7    0.642  154.211  -15.750  -28.317    0.000    0.000   99.999   0.00000

8    2.028  147.711  -29.659   -4.771    0.000    0.000   99.999   0.00000

9    3.471  141.211  -44.402   33.668    0.000    0.000   99.999   0.00000

10    4.355  134.711  -59.741   87.800    0.000    0.000    8.157   0.00000

________________________________________________________________________________

杆 16

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0   65.814  116.019  203.608  267.123    0.000   38.728    1.240   0.02056

1   63.557  116.019  164.381  143.932    0.000    1.942    2.710   3.01289

2   60.333  116.019  127.031   46.430    0.000    0.000   99.999   0.00000

3   56.787  116.019   91.981  -26.806    0.000    0.000   99.999   0.00000

4   53.406  116.019   59.274  -77.350    0.000    0.000    8.905   0.00000

5   50.526  116.019   28.679 -106.706    0.000    0.000    4.426   0.00000

6   48.343  116.019   -0.213 -116.161    0.000    0.000    3.809   0.00000

7   46.920  116.019  -27.896 -106.691    0.000    0.000    4.427   0.00000

8   46.193  116.019  -54.867  -78.938    0.000    0.000    8.443   0.00000

9   45.980  116.019  -81.536  -33.235    0.000    0.000   99.999   0.00000

10   45.978  116.019 -108.153   30.310    0.000    0.000   99.999   0.00000

________________________________________________________________________________

杆 17

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0   45.978   86.248  117.077   36.112    0.000    0.000   99.999   0.00000

1   45.913   86.248   90.482  -33.418    0.000    0.000   99.999   0.00000

2   46.059   86.248   63.881  -85.135    0.000    0.000    5.251   0.00000

3   46.759   86.248   37.013 -118.961    0.000    4.469    3.132   0.52239

4   48.239   86.248    9.424 -134.573    0.000    9.014    2.652   0.15779

5   50.600   86.248  -19.449 -131.303    0.000    8.061    2.740   0.18964

6   53.820   86.248  -50.197 -108.092    0.000    1.314    3.587   5.07904

7   57.746   86.248  -83.352  -63.500    0.000    0.000    9.373   0.00000

8   62.080   86.248 -119.294    4.225    0.000    0.000   99.999   0.00000

9   66.371   86.248 -158.155   97.009    0.000    0.000    4.230   0.00000

10   70.005   86.248 -199.711  216.758    0.000   33.201    1.489   0.02286

例2，某电站尾水管结构尺寸如图1，按弹性地基上带刚域的框架计算，计算图形如图2，对于弹性地基梁的变位不进行检验，所以对节点及杆件进行编号如图3，地基弹性抗力系数225000t/m3，150号混凝土，钢筋为Ｉ级钢，填表计算内力并配筋。

图中尺寸单位为cm 。

图1

图2

数据文件为G-14-2.INT:

"SUANLI2",225000,0,0,0,0

1.6,1.5,"150",2400,21E5,8,2

20,10,10,1,0,18,23E5,2.5

2,.6,1,5.4,0,0

2,.5,1,5.4,0,0

2,.6,1,5.4,0,1

2,.5,1,5.4,0,1

3,0.85,1,10,270,0

3,0.6,1,10,270,0

2,3.3,1,1.7,0,0

2,2.5,1,1.2,270,0

1,2.5,1,1,270,0

2,3.3,1,1.2,0,1

1.05,15.17,7.09,9.13,4.06,16.20,8.12,12.14,1.02,17.18,9.10,3.04,19.20,11.12,5.07,13.15,2.03,18.19,10.11,6.08,14.16

34

13.35,.6,2,2

13.35,.5,2,2

13.36,3.3,2,2

-8.12,.85,2,1

-.91,.85,3,1

8.12,.85,2,1

.91,.85,3,1

-9.03,2.5,2,1

-2.65,2.5,3,1

9.03,2.5,2,1

2.65,2.5,3,1

-11.68,.6,2,1

-.64,.6,3,1

11.68,.6,2,1

.64,.6,3,1

-9.96,.6,5,2

-9.96,.5,5,2

-9.96,3.3,5,2

1.01,1.02,2.01,2.02,7.01,7.02,5.01,5.01,5.02,5.02,8.01,8.01,8.02,8.02,6.01,6.01,6.02,6.02,3.01,3.02,4.01,4.02,10.01,10.02

计算结果文件为G-14-2.OUT:

**********************************************************************

*****     带斜杆带弹性地基梁的平面框架内力及配筋计算书 G-14      *****

**********************************************************************

工程名:SUANLI2

一. 基   本   数   据

工程名:SUANLI2

__________表0  (5个基岩弹性抗力系数)__________

225000        0             0             0             0

__________表1 (钢筋混凝土数据)__________

抗压安全系数(Ky)抗拉安全系数(KL)混凝土标号(R#)钢筋强度(Rg)

1.6           1.5           150           2400

钢筋弹模(Eg)   保护层厚度(a)  钢筋直径(d)

2100000           8             2

__________表2 (控制数据)__________

节点数(N0)  杆件类型数(M0) 不检验变位数(M2) 约束变位数(Z0)

20            10            10            1

节点荷载数(Q0) 节间荷载数(O0) 杆件材料弹模(E) 杆件材料容重(RH)

0             18            2300000           2.5

__________表3 (杆件数据)__________             _____表4 (节点码)____

根数(M)长度(L)宽度(B)高度(H)夹角(G)弹抗类型(K)   节点码

2   0.60   1.00   5.40   0.00     0         1.05 15.17

2   0.50   1.00   5.40   0.00     0         7.09  9.13

2   0.60   1.00   5.40   0.00     1         4.06 16.20

2   0.50   1.00   5.40   0.00     1         8.12 12.14

3   0.85   1.00  10.00 270.00     0         1.02 17.18  9.10

3   0.60   1.00  10.00 270.00     0         3.04 19.20 11.12

2   3.30   1.00   1.70   0.00     0         5.07 13.15

2   2.50   1.00   1.20 270.00     0         2.03 18.19

1   2.50   1.00   1.00 270.00     0        10.11

2   3.30   1.00   1.20   0.00     1         6.08 14.16

__________表5 (约束自由度号)__________

34

__________表6 (节点荷载)__________

__________表7 (节间荷载)__________             ____表8 (作用的杆件编号)___

荷载值   自始端距离   荷载类型 杆件个数        杆件编号

13.35      0.60        2        2            1.01  1.02

13.35      0.50        2        2            2.01  2.02

13.36      3.30        2        2            7.01  7.02

-8.12      0.85        2        1            5.01

-0.91      0.85        3        1            5.01

8.12      0.85        2        1            5.02

0.91      0.85        3        1            5.02

-9.03      2.50        2        1            8.01

-2.65      2.50        3        1            8.01

9.03      2.50        2        1            8.02

2.65      2.50        3        1            8.02

-11.68      0.60        2        1            6.01

-0.64      0.60        3        1            6.01

11.68      0.60        2        1            6.02

0.64      0.60        3        1            6.02

-9.96      0.60        5        2            3.01  3.02

-9.96      0.50        5        2            4.01  4.02

-9.96      3.30        5        2           10.01 10.02

二. 计   算   结   果:

________________________________________________________________________________

杆  1

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000    7.669  -33.475   -5.691    0.000    0.000   99.999   0.00000

1    0.000    7.669  -25.420    3.144    0.000    0.000   99.999   0.00000

2    0.000    7.669  -17.365    9.562    0.000    0.000   99.999   0.00000

________________________________________________________________________________

杆  2

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000    7.666   17.332    9.550    0.000    0.000   99.999   0.00000

1    0.000    7.666   25.387    3.142    0.000    0.000   99.999   0.00000

2    0.000    7.666   33.442   -5.682    0.000    0.000   99.999   0.00000

________________________________________________________________________________

杆  3

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000    7.669   40.779  -29.055    0.000    1.054   44.242   3.34492

1    0.000    7.669   47.492  -40.089    0.000    2.441   29.562   0.91809

2    0.000    7.669   54.204  -52.801    0.000    4.040   21.397   0.44466

________________________________________________________________________________

杆  4

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000    7.666  -54.216  -52.787    0.000    4.039   21.403   0.44468

1    0.000    7.666  -47.504  -40.072    0.000    2.440   29.575   0.91849

2    0.000    7.666  -40.791  -29.035    0.000    1.053   44.278   3.35147

________________________________________________________________________________

杆  5

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0   49.962   32.683   77.177   49.686    0.000    0.000   48.309   0.00000

1   45.340   32.683   63.943   28.553    0.000    0.000   99.999   0.00000

2   40.698   32.683   52.099   11.181    0.000    0.000   99.999   0.00000

________________________________________________________________________________

杆  6

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0   40.725   32.673  -52.185   11.146    0.000    0.000   99.999   0.00000

1   45.372   32.673  -64.038   28.544    0.000    0.000   99.999   0.00000

2   50.000   32.673  -77.282   49.707    0.000    0.000   48.237   0.00000

________________________________________________________________________________

杆  7

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0   30.366   32.683  -62.132   34.253    0.000    0.000   99.999   0.00000

1   30.405   32.683  -68.844   50.625    0.000    0.000   46.172   0.00000

2   30.421   32.683  -75.562   68.675    0.000    0.000   24.944   0.00000

________________________________________________________________________________

杆  8

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0   30.420   32.673   75.500   68.671    0.000    0.000   24.940   0.00000

1   30.407   32.673   68.781   50.636    0.000    0.000   46.127   0.00000

2   30.369   32.673   62.068   34.280    0.000    0.000   99.999   0.00000

________________________________________________________________________________

杆  9

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000   33.450    7.669    5.691    0.000    0.000   99.999   0.00000

1    0.000   44.075    4.121    3.178    0.000    0.000   99.999   0.00000

2    0.000   54.700    0.380    2.215    0.000    0.000   99.999   0.00000

________________________________________________________________________________

杆 10

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000   33.451   -7.667   -5.694    0.000    0.000   99.999   0.00000

1    0.000   44.076   -4.120   -3.182    0.000    0.000   99.999   0.00000

2    0.000   54.701   -0.379   -2.220    0.000    0.000   99.999   0.00000

________________________________________________________________________________

杆 11

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000  108.460   -0.003   -0.007    0.000    0.000   99.999   0.00000

1    0.000  119.085   -0.003   -0.005    0.000    0.000   99.999   0.00000

2    0.000  129.710   -0.003   -0.004    0.000    0.000   99.999   0.00000

________________________________________________________________________________

杆 12

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000   62.199  -25.521   32.243    0.000    0.000   99.999   0.00000

1    0.000   69.699  -29.073   40.430    0.000    0.000   99.999   0.00000

2    0.000   77.199  -32.721   49.696    0.000    0.000   99.999   0.00000

________________________________________________________________________________

杆 13

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000   62.201   25.484  -32.257    0.000    0.000   99.999   0.00000

1    0.000   69.701   29.036  -40.432    0.000    0.000   99.999   0.00000

2    0.000   77.201   32.684  -49.688    0.000    0.000   99.999   0.00000

________________________________________________________________________________

杆 14

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000  135.959   -0.003    0.005    0.000    0.000   99.999   0.00000

1    0.000  143.459   -0.003    0.006    0.000    0.000   99.999   0.00000

2    0.000  150.959   -0.003    0.007    0.000    0.000   99.999   0.00000

________________________________________________________________________________

杆 15

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000    7.669  -17.366    9.538    0.000    1.271   13.214   0.75176

1    0.000    7.669   -9.064   15.768    0.000    3.863    7.194   0.14554

2    0.000    7.669   -0.762   18.085    0.000    4.829    6.158   0.10976

3    0.000    7.669    7.540   16.487    0.000    4.163    6.837   0.13105

4    0.000    7.669   15.841   10.976    0.000    1.868   11.069   0.41597

5    0.000    7.669   24.143    1.551    0.000    0.000   99.999   0.00000

6    0.000    7.669   32.445  -11.788    0.000    2.206   10.141   0.32502

7    0.000    7.669   40.747  -29.040    0.000    9.417    3.677   0.05391

________________________________________________________________________________

杆 16

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000    7.666  -40.751  -29.041    0.000    9.418    3.677   0.05390

1    0.000    7.666  -32.449  -11.787    0.000    2.207   10.141   0.32479

2    0.000    7.666  -24.147    1.554    0.000    0.000   99.999   0.00000

3    0.000    7.666  -15.845   10.981    0.000    1.872   11.062   0.41480

4    0.000    7.666   -7.544   16.494    0.000    4.167    6.833   0.13085

5    0.000    7.666    0.758   18.093    0.000    4.834    6.154   0.10964

6    0.000    7.666    9.060   15.779    0.000    3.869    7.188   0.14522

7    0.000    7.666   17.362    9.551    0.000    1.278   13.190   0.74577

________________________________________________________________________________

杆 17

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000   54.700    0.380    2.218    0.000    0.000   99.999   0.00000

1    0.000   55.950   -3.475    2.856    0.000    0.000   99.999   0.00000

2    0.000   57.200   -7.513    5.138    0.000    0.000   99.999   0.00000

3    0.000   58.450  -11.736    9.142    0.000    0.000   99.999   0.00000

4    0.000   59.700  -16.142   14.944    0.000    0.000   16.100   0.00000

5    0.000   60.950  -20.733   22.620    0.000    0.000    4.637   0.00000

6    0.000   62.200  -25.508   32.247    0.000    0.000    2.442   0.00000

________________________________________________________________________________

杆 18

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000   54.701   -0.378   -2.222    0.000    0.000   99.999   0.00000

1    0.000   55.951    3.477   -2.861    0.000    0.000   99.999   0.00000

2    0.000   57.201    7.515   -5.145    0.000    0.000   99.999   0.00000

3    0.000   58.451   11.738   -9.150    0.000    0.000   99.999   0.00000

4    0.000   59.701   16.144  -14.952    0.000    0.000   16.056   0.00000

5    0.000   60.951   20.735  -22.629    0.000    0.000    4.633   0.00000

6    0.000   62.201   25.510  -32.257    0.000    0.000    2.440   0.00000

________________________________________________________________________________

杆 19

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000  129.710   -0.003   -0.004    0.000    0.000   99.999   0.00000

1    0.000  130.751   -0.003   -0.002    0.000    0.000   99.999   0.00000

2    0.000  131.793   -0.003   -0.001    0.000    0.000   99.999   0.00000

3    0.000  132.835   -0.003    0.001    0.000    0.000   99.999   0.00000

4    0.000  133.876   -0.003    0.002    0.000    0.000   99.999   0.00000

5    0.000  134.918   -0.003    0.003    0.000    0.000   99.999   0.00000

6    0.000  135.960   -0.003    0.005    0.000    0.000   99.999   0.00000

________________________________________________________________________________

杆 20

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0   40.698   32.683   52.122   11.167    0.000    0.000   10.444   0.00000

1   33.106   32.683   31.442   -8.389    0.000    0.000   26.108   0.00000

2   26.669   32.683   14.157  -19.018    0.000    0.138    3.876  94.62315

3   23.008   32.683   -0.707  -22.120    0.000    2.075    3.123   0.55394

4   22.603   32.683  -14.615  -18.501    0.000    0.000    4.042   0.00000

5   24.909   32.683  -29.013   -8.260    0.000    0.000   28.056   0.00000

6   28.372   32.683  -44.851    9.085    0.000    0.000   18.974   0.00000

7   30.365   32.683  -62.101   34.257    0.000    9.733    1.791   0.04836

________________________________________________________________________________

杆 21

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0   30.369   32.673   62.123   34.276    0.000    9.748    1.790   0.04825

1   28.378   32.673   44.870    9.094    0.000    0.000   18.895   0.00000

2   24.916   32.673   29.029   -8.260    0.000    0.000   28.028   0.00000

3   22.611   32.673   14.628  -18.507    0.000    0.000    4.039   0.00000

4   23.018   32.673    0.716  -22.132    0.000    2.086    3.120   0.54896

5   26.682   32.673  -14.154  -19.032    0.000    0.150    3.872  79.92522

6   33.125   32.673  -31.447   -8.403    0.000    0.000   25.884   0.00000

7   40.725   32.673  -52.138   11.157    0.000    0.000   10.461   0.00000

带斜杆带弹性地基梁的平面框架内力

及配筋计算程序

（算例汇集）

张校正

一、连续梁---------------------------------------------2

二、弹性地基梁-----------------------------------------5

三、启闭机台-------------------------------------------8

四、框架带大雨蓬--------------------------------------12

五、水闸----------------------------------------------20

六、方形双孔地下洞室----------------------------------23

七、无铰拱--------------------------------------------27

八、U型渡槽------------------------------------------30

**********************************************************************

*****     带斜杆带弹性地基梁的平面框架内力及配筋计算书 G-14      *****

**********************************************************************

工程名:连续梁

一. 基   本   数   据

工程名:连续梁

__________表0  (5个基岩弹性抗力系数)__________

0             0             0             0             0

__________表1 (钢筋混凝土数据)__________

抗压安全系数(Ky)抗拉安全系数(KL)混凝土标号(R#)钢筋强度(Rg)

1.6           1.5           200           2400

钢筋弹模(Eg)   保护层厚度(a)  钢筋直径(d)

2100000           3             2

__________表2 (控制数据)__________

节点数(N0)  杆件类型数(M0) 不检验变位数(M2) 约束变位数(Z0)

5             4             4             5

节点荷载数(Q0) 节间荷载数(O0) 杆件材料弹模(E) 杆件材料容重(RH)

1             5             2600000           2.5

__________表3 (杆件数据)__________             _____表4 (节点码)____

根数(M)长度(L)宽度(B)高度(H)夹角(G)弹抗类型(K)   节点码

1   3.00   0.30   0.50   0.00     0         1.02

1   5.00   0.30   0.50   0.00     0         2.03

1   4.00   0.30   0.50   0.00     0         3.04

1   2.00   0.30   0.50   0.00     0         4.05

__________表5 (约束自由度号)__________

2    5    8    10    11

__________表6 (节点荷载)__________

荷载值自由度号,荷载值自由度号......

1.2  12

__________表7 (节间荷载)__________             ____表8 (作用的杆件编号)___

荷载值   自始端距离   荷载类型 杆件个数        杆件编号

1.50      3.00        2        1            1.01

3.00      2.00        1        1            1.01

2.90      5.00        2        1            2.01

1.50      4.00        2        1            3.01

0.30      2.00        2        1            4.01

数据文件：

连续梁

0,0,0,0,0

1.6,1.5,200,2400,21E5,3,2

5,4,4,5,1,5,26E5,2.5

1,3,.3,.5,0,0

1,5,.3,.5,0,0

1,4,.3,.5,0,0

1,2,.3,.5,0,0

1.02,2.03,3.04,4.05

2,5,8,10,11

1.2,12

1.5,3,2,1

3,2,1,1

2.9,5,2,1

1.5,4,2,1

.3,2,2,1

1.01,1.01,2.01,3.01,4.01

_

二. 计   算   结   果:

________________________________________________________________________________

杆  1

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000    0.000   -1.796    0.000    0.000    0.000   99.999   0.00000

1    0.000    0.000   -0.992    0.597    0.000    0.852    5.266   0.04943

2    0.000    0.000   -0.189    0.850    0.000    1.215    3.722   0.03507

3    0.000    0.000    0.615    0.759    0.000    1.084    4.161   0.03915

4    0.000    0.000    1.419    0.323    0.000    0.460    9.668   0.09038

5    0.000    0.000    5.222   -0.886    0.000    1.266    3.577   0.03372

6    0.000    0.000    6.026   -3.296    0.000    4.816    1.018   0.01261

7    0.000    0.000    6.829   -6.050    0.000    9.084    0.592   0.01658

________________________________________________________________________________

杆  2

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000    0.000   -8.270   -6.050    0.000    9.084    0.592   0.01658

1    0.000    0.000   -6.632   -2.325    0.000    3.367    1.411   0.01354

2    0.000    0.000   -4.995    0.582    0.000    0.830    5.403   0.05071

3    0.000    0.000   -3.357    2.670    0.000    3.879    1.239   0.01194

4    0.000    0.000   -1.720    3.939    0.000    5.792    0.865   0.01545

5    0.000    0.000   -0.082    4.390    0.000    6.482    0.785   0.01631

6    0.000    0.000    1.555    4.022    0.000    5.917    0.849   0.01566

7    0.000    0.000    3.193    2.835    0.000    4.124    1.171   0.01131

8    0.000    0.000    4.830    0.829    0.000    1.185    3.815   0.03593

9    0.000    0.000    6.468   -1.995    0.000    2.881    1.631   0.01560

10    0.000    0.000    8.105   -5.638    0.000    8.430    0.629   0.01673

________________________________________________________________________________

杆  3

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000    0.000   -5.122   -5.638    0.000    8.430    0.629   0.01673

1    0.000    0.000   -4.289   -3.547    0.000    5.195    0.952   0.01404

2    0.000    0.000   -3.455   -1.826    0.000    2.632    1.774   0.01694

3    0.000    0.000   -2.622   -0.476    0.000    0.677    6.594   0.06179

4    0.000    0.000   -1.789    0.505    0.000    0.719    6.220   0.05831

5    0.000    0.000   -0.955    1.114    0.000    1.596    2.858   0.02703

6    0.000    0.000   -0.122    1.354    0.000    1.943    2.366   0.02245

7    0.000    0.000    0.711    1.223    0.000    1.753    2.611   0.02473

8    0.000    0.000    1.545    0.722    0.000    1.030    4.372   0.04112

9    0.000    0.000    2.378   -0.150    0.000    0.213   20.743   0.19339

________________________________________________________________________________

杆  4

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000    0.000   -1.350   -1.350    0.000    1.938    2.373   0.02251

1    0.000    0.000   -1.080   -0.864    0.000    1.235    3.664   0.03453

2    0.000    0.000   -0.810   -0.486    0.000    0.692    6.455   0.06049

3    0.000    0.000   -0.540   -0.216    0.000    0.307   14.428   0.13466

4    0.000    0.000   -0.270   -0.054    0.000    0.077   57.484   0.53513

5    0.000    0.000   -0.000    0.000    0.000    0.000   99.999   0.00000

**********************************************************************

*****     带斜杆带弹性地基梁的平面框架内力及配筋计算书 G-14      *****

**********************************************************************

__________表3 (杆件数据)__________             _____表4 (节点码)____

根数(M)长度(L)宽度(B)高度(H)夹角(G)弹抗类型(K)   节点码

2   2.00   1.00   0.50   0.00     1         1.02  2.03

1   3.50   1.00   1.00   0.00     1         3.04

1   1.50   1.00   1.00   0.00     1         4.05

1   2.50   1.00   0.30   0.00     2         5.06

一. 基   本   数   据

工程名:弹性地基梁

__________表0  (5个基岩弹性抗力系数)__________

192000        20000         0             0             0

__________表1 (钢筋混凝土数据)__________

抗压安全系数(Ky)抗拉安全系数(KL)混凝土标号(R#)钢筋强度(Rg)

1.6           1.5           200           2400

钢筋弹模(Eg)   保护层厚度(a)  钢筋直径(d)

2100000           5             2

__________表2 (控制数据)__________

节点数(N0)  杆件类型数(M0) 不检验变位数(M2) 约束变位数(Z0)

6             4             0             1

节点荷载数(Q0) 节间荷载数(O0) 杆件材料弹模(E) 杆件材料容重(RH)

4             4             2600000           2.5

__________表3 (杆件数据)__________             _____表4 (节点码)____

根数(M)长度(L)宽度(B)高度(H)夹角(G)弹抗类型(K)   节点码

2   2.00   1.00   0.50   0.00     1         1.02  2.03

1   3.50   1.00   1.00   0.00     1         3.04

1   1.50   1.00   1.00   0.00     1         4.05

1   2.50   1.00   0.30   0.00     2         5.06

__________表5 (约束自由度号)__________

10

__________表6 (节点荷载)__________

荷载值自由度号,荷载值自由度号......

-5.5  2       -4  6         -10  11       -3  18

__________表7 (节间荷载)__________             ____表8 (作用的杆件编号)___

荷载值   自始端距离   荷载类型 杆件个数        杆件编号

0.30      2.00        5        2            1.01  1.02

0.30      3.50        5        1            2.01

0.30      1.50        5        1            3.01

0.30      2.50        5        1            4.01

数据文件：

弹性地基梁192000,20000,0,0,01.6,1.5,200,2400,21E5,5,26,4,0,1,4,4,26E5,2.52,2,1,.5,0,11,3.5,1,1,0,11,1.5,1,1,0,11,2.5,1,.3,0,21.02,2.03,3.04,4.05,5.0610-5.5,2-4,6-10,11-3,18.3,2,5,2.3,3.5,5,1.3,1.5,5,1

.3,2.5,5,1

1.01,1.02,2.01,3.01,4.01

二. 计   算   结   果:

_____________________________________________________________________________                             杆  1

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0   14.193    0.000    5.500    0.000    0.000    0.000   99.999   0.00000

1    7.998    0.000    1.713   -1.360    0.000    2.022    7.667   0.06596

2    3.248    0.000    0.144   -1.668    0.000    2.482    6.264   0.05400

3    0.362    0.000    0.105   -1.679    0.000    2.499    6.222   0.05364

4   -0.603    0.000    0.839   -1.855    0.000    2.762    5.639   0.04867

5    0.568    0.000    1.544   -2.347    0.000    3.500    4.471   0.03871

_______________________________________________________________________________

杆  2

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.568    0.000    1.544    1.653    0.000    2.461    6.318   0.05446

1    2.147    0.000    1.571    1.009    0.000    1.500   10.304   0.08845

2    2.572    0.000    1.220    0.446    0.000    0.661   23.243   0.19877

3    2.477    0.000    0.821    0.039    0.000    0.058   99.999   2.25699

4    2.323    0.000    0.485   -0.220    0.000    0.326   47.005   0.40137

5    2.407    0.000    0.171   -0.352    0.000    0.523   29.387   0.25116

________________________________________________________________________________

杆  3

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    2.407    0.000    0.171   -0.352    0.000    0.247   99.999   1.11536

1    2.729    0.000    0.275   -0.455    0.000    0.319   90.920   0.86414

2    3.128    0.000    0.222   -0.570    0.000    0.400   72.599   0.69009

3    3.623    0.000   -0.027   -0.621    0.000    0.436   66.688   0.63392

4    4.222    0.000   -0.514   -0.512    0.000    0.359   80.834   0.76837

5    4.903    0.000   -1.283   -0.130    0.000    0.091   99.999   3.03068

6    5.600    0.000   -2.357    0.655    0.000    0.460   63.150   0.60036

7    6.179    0.000   -3.716    1.974    0.000    1.387   21.012   0.20004

8    6.414    0.000   -5.264    3.935    0.000    2.768   10.582   0.10096

________________________________________________________________________________

杆  4

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    6.414    0.000    4.736    3.935    0.000    2.768   10.582   0.10095

1    6.170    0.000    3.415    2.410    0.000    1.694   17.232   0.16413

2    5.620    0.000    2.247    1.354    0.000    0.951   30.594   0.29107

3    4.898    0.000    1.321    0.694    0.000    0.487   59.638   0.56699

4    4.086    0.000    0.684    0.327    0.000    0.230   99.999   1.20033

________________________________________________________________________________

杆  5

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.426    0.000    0.684    0.327    0.000    0.876   11.413   0.08420

1    0.262    0.000    0.975   -0.016    0.000    0.042   99.999   1.71677

2    0.115    0.000    1.339   -0.496    0.000    1.328    7.557   0.05602

3    0.270    0.000    1.713   -1.134    0.000    3.055    3.335   0.02514

4    1.105    0.000    1.895   -1.897    0.000    5.150    2.015   0.01548

5    3.065    0.000    1.510   -2.635    0.000    7.204    1.466   0.01146

6    6.570    0.000   -0.000   -3.000    0.000    8.232    1.295   0.01177

**********************************************************************

*****     带斜杆带弹性地基梁的平面框架内力及配筋计算书 G-14      *****

**********************************************************************

工程名:启闭机台

一. 基   本   数   据

工程名:启闭机台

__________表0  (5个基岩弹性抗力系数)__________

0             0             0             0             0

__________表1 (钢筋混凝土数据)__________

抗压安全系数(Ky)抗拉安全系数(KL)混凝土标号(R#)钢筋强度(Rg)

1.6           1.5           200           2400

钢筋弹模(Eg)   保护层厚度(a)  钢筋直径(d)

2100000           3             2

__________表2 (控制数据)__________

节点数(N0)  杆件类型数(M0) 不检验变位数(M2) 约束变位数(Z0)

8             2             2             12

节点荷载数(Q0) 节间荷载数(O0) 杆件材料弹模(E) 杆件材料容重(RH)

0             2             2600000           2.5

__________表3 (杆件数据)__________             _____表4 (节点码)____

根数(M)长度(L)宽度(B)高度(H)夹角(G)弹抗类型(K)   节点码

4   3.00   0.40   0.40 270.00     0         1.02  3.04  5.06  7.08

3   4.00   0.30   0.50   0.00     0         1.03  3.05  5.07

__________表5 (约束自由度号)__________

4    5    6    10    11    12    16    17    18    22    23    24

__________表6 (节点荷载)__________

__________表7 (节间荷载)__________             ____表8 (作用的杆件编号)___

荷载值   自始端距离   荷载类型 杆件个数        杆件编号

5.00      2.00        1        3            2.01  2.02  2.03

0.30      4.00        2        3            2.01  2.02  2.03

数据文件：

启闭机台

0,0,0,0,0

1.6,1.5,200,2400,21E5,3,2

8,2,2,12,0,2,26E5,2.5

4,3,.4,.4,270,0

3,4,.3,.5,0,0

1.02,3.04,5.06,7.08

1.03,3.05,5.07

4,5,6,10,11,12,16,17,18,22,23,24

5,2,1,3

.3,4,2,3

2.01,2.02,2.03

2.01,2.02,2.03

_

二. 计   算   结   果:

________________________________________________________________________________

杆  1

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000    3.305    0.859    1.732    0.000    2.035    1.809   0.02426

1    0.000    3.476    0.859    1.364    0.000    1.281    2.387   0.04611

2    0.000    3.648    0.859    0.997    0.000    0.532    3.546   0.17227

3    0.000    3.819    0.859    0.629    0.000    0.000    7.075   0.00000

4    0.000    3.990    0.859    0.261    0.000    0.000   99.999   0.00000

5    0.000    4.162    0.859   -0.107    0.000    0.000   99.999   0.00000

6    0.000    4.333    0.859   -0.475    0.000    0.000   14.180   0.00000

7    0.000    4.505    0.859   -0.843    0.000    0.000    4.871   0.00000

________________________________________________________________________________

杆  2

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000    8.245   -0.170   -0.336    0.000    0.000   99.999   0.00000

1    0.000    8.417   -0.170   -0.263    0.000    0.000   99.999   0.00000

2    0.000    8.588   -0.170   -0.190    0.000    0.000   99.999   0.00000

3    0.000    8.760   -0.170   -0.117    0.000    0.000   99.999   0.00000

4    0.000    8.931   -0.170   -0.044    0.000    0.000   99.999   0.00000

5    0.000    9.102   -0.170    0.029    0.000    0.000   99.999   0.00000

6    0.000    9.274   -0.170    0.102    0.000    0.000   99.999   0.00000

7    0.000    9.445   -0.170    0.175    0.000    0.000   99.999   0.00000

________________________________________________________________________________

杆  3

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000    8.245    0.170    0.336    0.000    0.000   99.999   0.00000

1    0.000    8.417    0.170    0.263    0.000    0.000   99.999   0.00000

2    0.000    8.588    0.170    0.190    0.000    0.000   99.999   0.00000

3    0.000    8.760    0.170    0.117    0.000    0.000   99.999   0.00000

4    0.000    8.931    0.170    0.044    0.000    0.000   99.999   0.00000

5    0.000    9.102    0.170   -0.029    0.000    0.000   99.999   0.00000

6    0.000    9.274    0.170   -0.102    0.000    0.000   99.999   0.00000

7    0.000    9.445    0.170   -0.175    0.000    0.000   99.999   0.00000

________________________________________________________________________________

杆  4

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000    3.305   -0.859   -1.732    0.000    2.035    1.809   0.02426

1    0.000    3.476   -0.859   -1.364    0.000    1.281    2.387   0.04611

2    0.000    3.648   -0.859   -0.997    0.000    0.532    3.546   0.17227

3    0.000    3.819   -0.859   -0.629    0.000    0.000    7.075   0.00000

4    0.000    3.990   -0.859   -0.261    0.000    0.000   99.999   0.00000

5    0.000    4.162   -0.859    0.107    0.000    0.000   99.999   0.00000

6    0.000    4.333   -0.859    0.475    0.000    0.000   14.180   0.00000

7    0.000    4.505   -0.859    0.843    0.000    0.000    4.871   0.00000

________________________________________________________________________________

杆  5

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000    0.859   -3.305   -1.732    0.000    2.200    1.939   0.02044

1    0.000    0.859   -3.005   -0.330    0.000    0.167   12.019   0.45581

2    0.000    0.859   -2.705    0.938    0.000    1.042    3.644   0.04291

3    0.000    0.859   -2.405    2.074    0.000    2.702    1.622   0.01681

4    0.000    0.859   -2.105    3.076    0.000    4.197    1.108   0.01122

5    0.000    0.859    3.195    2.834    0.000    3.833    1.198   0.01217

6    0.000    0.859    3.495    1.347    0.000    1.636    2.502   0.02727

7    0.000    0.859    3.795   -0.273    0.000    0.086   15.403   1.33974

8    0.000    0.859    4.095   -2.027    0.000    2.633    1.659   0.01723

9    0.000    0.859    4.395   -3.913    0.000    5.468    0.884   0.01489

________________________________________________________________________________

杆  6

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000    0.688   -3.850   -3.577    0.000    5.012    0.957   0.01353

1    0.000    0.688   -3.550   -1.933    0.000    2.553    1.727   0.01768

2    0.000    0.688   -3.250   -0.422    0.000    0.358    8.564   0.13593

3    0.000    0.688   -2.950    0.956    0.000    1.127    3.520   0.03925

4    0.000    0.688   -2.650    2.200    0.000    2.948    1.521   0.01545

5    0.000    0.688    2.650    2.200    0.000    2.948    1.521   0.01545

6    0.000    0.688    2.950    0.956    0.000    1.127    3.520   0.03925

7    0.000    0.688    3.250   -0.422    0.000    0.358    8.564   0.13593

8    0.000    0.688    3.550   -1.933    0.000    2.553    1.727   0.01768

9    0.000    0.688    3.850   -3.577    0.000    5.012    0.957   0.01353

________________________________________________________________________________

杆  7

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000    0.859   -4.395   -3.913    0.000    5.468    0.884   0.01489

1    0.000    0.859   -4.095   -2.027    0.000    2.633    1.659   0.01723

2    0.000    0.859   -3.795   -0.273    0.000    0.086   15.403   1.33974

3    0.000    0.859   -3.495    1.347    0.000    1.636    2.502   0.02727

4    0.000    0.859   -3.195    2.834    0.000    3.833    1.198   0.01217

5    0.000    0.859    2.105    3.076    0.000    4.197    1.108   0.01122

6    0.000    0.859    2.405    2.074    0.000    2.702    1.622   0.01681

7    0.000    0.859    2.705    0.938    0.000    1.042    3.644   0.04291

8    0.000    0.859    3.005   -0.330    0.000    0.167   12.019   0.45581

9    0.000    0.859    3.305   -1.732    0.000    2.200    1.939   0.02044

**********************************************************************

*****     带斜杆带弹性地基梁的平面框架内力及配筋计算书 G-14      *****

**********************************************************************

工程名:框架带大雨蓬

一. 基   本   数   据

工程名:框架带大雨蓬

__________表0  (5个基岩弹性抗力系数)__________

0             0             0             0             0

__________表1 (钢筋混凝土数据)__________

抗压安全系数(Ky)抗拉安全系数(KL)混凝土标号(R#)钢筋强度(Rg)

1.6           1.5           200           2400

钢筋弹模(Eg)   保护层厚度(a)  钢筋直径(d)

2100000           3             2

__________表2 (控制数据)__________

节点数(N0)  杆件类型数(M0) 不检验变位数(M2) 约束变位数(Z0)

16            6             6             12

节点荷载数(Q0) 节间荷载数(O0) 杆件材料弹模(E) 杆件材料容重(RH)

1             7             2600000           2.5

__________表3 (杆件数据)__________             _____表4 (节点码)____

根数(M)长度(L)宽度(B)高度(H)夹角(G)弹抗类型(K)   节点码

6   5.00   0.20   0.40   0.00     0         1.02  2.03  4.05  5.06  8.09  9.10

2   4.00   0.20   0.40 -30.00     0         6.07  7.12

2   3.46   0.20   0.40   0.00     0        10.11 11.12

6   4.00   0.40   0.40 270.00     0         1.04  4.08  2.05  5.09  3.06  6.10

1   2.00   0.40   0.40 270.00     0         7.11

4   5.50   0.50   0.50 270.00     0         8.13  9.14 10.15 11.16

__________表5 (约束自由度号)__________

37    38    39    40    41    42    43    44    45    46    47    48

__________表6 (节点荷载)__________

荷载值自由度号,荷载值自由度号......

-1  9

__________表7 (节间荷载)__________             ____表8 (作用的杆件编号)___

荷载值   自始端距离   荷载类型 杆件个数        杆件编号

0.30      5.00        2        6            1.01  1.02  1.03  1.04  1.05  1.06

0.26      4.00        2        2            2.01  2.02

0.15      4.00        4        2            2.01  2.02

0.30      3.46        2        2            3.01  3.02

1.00      2.00        1        1            3.01

-0.12      4.00        2        2            4.01  4.02

-0.12      5.50        2        1            6.01

数据文件：

框架带大雨蓬

0,0,0,0,0

1.6,1.5,200,2400,21E5,3,2

16,6,6,12,1,7,26E5,2.5

6,5,.2,.4,0,0

2,4,.2,.4,-30,0

2,3.464,.2,.4,0,0

6,4,.4,.4,270,0

1,2,.4,.4,270,0

4,5.5,.5,.5,270,0

1.02,2.03,4.05,5.06,8.09,9.10

6.07,7.12

10.11,11.12

1.04,4.08,2.05,5.09,3.06,6.10

7.11

8.13,9.14,10.15,11.16

37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48

-1,9

.3,5,2,6

.26,4,2,2

.15,4,4,2

.3,3.464,2,2

1,2,1,1

-.12,4,2,2

-.12,5.5,2,1

1.01,1.02,1.03,1.04,1.05,1.06

2.01,2.02

2.01,2.02

3.01,3.02

3.01

4.01,4.02

6.01

_

二. 计   算   结   果:

________________________________________________________________________________

杆  1

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000    0.472   -1.095   -0.572    0.000    0.877    2.516   0.02675

1    0.000    0.472   -0.845   -0.087    0.000    0.000   23.969   0.00000

2    0.000    0.472   -0.595    0.274    0.000    0.328    5.523   0.07380

3    0.000    0.472   -0.345    0.509    0.000    0.760    2.839   0.03082

4    0.000    0.472   -0.095    0.619    0.000    0.964    2.320   0.02437

5    0.000    0.472    0.155    0.604    0.000    0.936    2.379   0.02507

6    0.000    0.472    0.405    0.464    0.000    0.678    3.123   0.03458

7    0.000    0.472    0.655    0.199    0.000    0.192    7.934   0.14772

8    0.000    0.472    0.905   -0.191    0.000    0.176    8.360   0.16682

9    0.000    0.472    1.155   -0.705    0.000    1.125    2.032   0.02097

10    0.000    0.472    1.405   -1.345    0.000    2.335    1.079   0.01087

________________________________________________________________________________

杆  2

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000    0.245   -1.111   -0.735    0.000    1.260    1.911   0.01864

1    0.000    0.245   -0.861   -0.242    0.000    0.351    5.922   0.06574

2    0.000    0.245   -0.611    0.126    0.000    0.140   12.130   0.17730

3    0.000    0.245   -0.361    0.369    0.000    0.583    3.819   0.03934

4    0.000    0.245   -0.111    0.487    0.000    0.800    2.880   0.02880

5    0.000    0.245    0.139    0.480    0.000    0.787    2.921   0.02925

6    0.000    0.245    0.389    0.348    0.000    0.545    4.052   0.04207

7    0.000    0.245    0.639    0.091    0.000    0.077   17.659   0.41223

8    0.000    0.245    0.889   -0.290    0.000    0.439    4.893   0.05230

9    0.000    0.245    1.139   -0.797    0.000    1.376    1.765   0.01717

10    0.000    0.245    1.389   -1.429    0.000    2.574    1.010   0.01308

________________________________________________________________________________

杆  3

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000    0.208   -0.991   -0.355    0.000    0.570    3.952   0.04009

1    0.000    0.208   -0.741    0.079    0.000    0.067   20.465   0.46801

2    0.000    0.208   -0.491    0.387    0.000    0.629    3.616   0.03635

3    0.000    0.208   -0.241    0.570    0.000    0.966    2.449   0.02394

4    0.000    0.208    0.009    0.628    0.000    1.074    2.224   0.02164

5    0.000    0.208    0.259    0.562    0.000    0.950    2.486   0.02432

6    0.000    0.208    0.509    0.370    0.000    0.597    3.786   0.03824

7    0.000    0.208    0.759    0.053    0.000    0.021   33.845   2.94651

8    0.000    0.208    1.009   -0.389    0.000    0.632    3.598   0.03616

9    0.000    0.208    1.259   -0.956    0.000    1.685    1.477   0.01422

10    0.000    0.208    1.509   -1.647    0.000    3.008    0.884   0.01539

________________________________________________________________________________

杆  4

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000    0.060   -1.068   -0.540    0.000    0.963    2.541   0.02380

1    0.000    0.060   -0.818   -0.068    0.000    0.102   20.635   0.22247

2    0.000    0.060   -0.568    0.278    0.000    0.483    4.895   0.04629

3    0.000    0.060   -0.318    0.500    0.000    0.889    2.741   0.02567

4    0.000    0.060   -0.068    0.596    0.000    1.067    2.306   0.02160

5    0.000    0.060    0.182    0.568    0.000    1.014    2.419   0.02265

6    0.000    0.060    0.432    0.414    0.000    0.732    3.296   0.03092

7    0.000    0.060    0.682    0.136    0.000    0.224   10.109   0.09936

8    0.000    0.060    0.932   -0.268    0.000    0.464    5.087   0.04815

9    0.000    0.060    1.182   -0.796    0.000    1.438    1.743   0.01636

10    0.000    0.060    1.432   -1.450    0.000    2.676    0.989   0.01374

________________________________________________________________________________

杆  5

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000    0.344   -0.915   -0.157    0.000    0.160    9.927   0.16733

1    0.000    0.344   -0.665    0.238    0.000    0.308    6.208   0.07682

2    0.000    0.344   -0.415    0.508    0.000    0.804    2.794   0.02888

3    0.000    0.344   -0.165    0.653    0.000    1.073    2.168   0.02182

4    0.000    0.344    0.085    0.673    0.000    1.110    2.104   0.02112

5    0.000    0.344    0.335    0.568    0.000    0.915    2.494   0.02544

6    0.000    0.344    0.585    0.339    0.000    0.492    4.257   0.04725

7    0.000    0.344    0.835   -0.016    0.000    0.000   99.999   0.00000

8    0.000    0.344    1.085   -0.496    0.000    0.782    2.863   0.02968

9    0.000    0.344    1.335   -1.101    0.000    1.913    1.299   0.01271

10    0.000    0.344    1.585   -1.831    0.000    3.321    0.806   0.01621

________________________________________________________________________________

杆  6

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000    0.231   -0.973   -0.335    0.000    0.526    4.202   0.04348

1    0.000    0.231   -0.723    0.089    0.000    0.077   18.107   0.40135

2    0.000    0.231   -0.473    0.388    0.000    0.622    3.622   0.03681

3    0.000    0.231   -0.223    0.562    0.000    0.943    2.492   0.02454

4    0.000    0.231    0.027    0.611    0.000    1.034    2.292   0.02247

5    0.000    0.231    0.277    0.535    0.000    0.893    2.617   0.02586

6    0.000    0.231    0.527    0.334    0.000    0.524    4.221   0.04370

7    0.000    0.231    0.777    0.008    0.000    0.000   99.999   0.00000

8    0.000    0.231    1.027   -0.443    0.000    0.724    3.164   0.03173

9    0.000    0.231    1.277   -1.019    0.000    1.797    1.391   0.01342

10    0.000    0.231    1.527   -1.720    0.000    3.141    0.850   0.01580

________________________________________________________________________________

杆  7

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000   -0.456   -0.186    0.462    0.000    0.940    2.758   0.03520

1    0.000   -0.345    0.006    0.502    0.000    0.972    2.590   0.03440

2    0.000   -0.234    0.199    0.457    0.000    0.856    2.873   0.03903

3    0.000   -0.123    0.392    0.325    0.000    0.594    4.036   0.05576

4    0.000   -0.012    0.584    0.109    0.000    0.188   12.168   0.17481

5    0.000    0.099    0.777   -0.194    0.000    0.315    7.133   0.07114

6    0.000    0.210    0.969   -0.582    0.000    0.987    2.401   0.02345

7    0.000    0.321    1.162   -1.055    0.000    1.834    1.352   0.01320

8    0.000    0.432    1.354   -1.614    0.000    2.868    0.908   0.01488

9    0.000    0.544    1.547   -2.259    0.000    4.106    0.670   0.01677

________________________________________________________________________________

杆  8

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000   -2.993   -1.038   -0.903    0.000    2.541    1.281   0.01344

1    0.000   -2.882   -0.845   -0.484    0.010    1.791    2.041   0.01803

2    0.000   -2.770   -0.653   -0.152    0.587    1.144    4.047   0.07503

3    0.000   -2.659   -0.460    0.096    0.655    1.007    4.963   0.09916

4    0.000   -2.548   -0.268    0.257    0.323    1.270    3.194   0.04599

5    0.000   -2.437   -0.075    0.334    0.148    1.375    2.758   0.03110

6    0.000   -2.326    0.117    0.324    0.131    1.323    2.851   0.03150

7    0.000   -2.215    0.310    0.229    0.271    1.113    3.609   0.05094

8    0.000   -2.104    0.503    0.049    0.568    0.747    7.126   0.14739

9    0.000   -1.993    0.695   -0.218    0.223    1.023    3.873   0.05255

________________________________________________________________________________

杆  9

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000    0.288   -0.432    0.394    0.000    0.614    3.593   0.03750

1    0.000    0.288   -0.184    0.547    0.000    0.895    2.577   0.02590

2    0.000    0.288    0.063    0.577    0.000    0.951    2.442   0.02444

3    0.000    0.288    0.311    0.484    0.000    0.780    2.913   0.02963

4    0.000    0.288    0.558    0.269    0.000    0.385    5.353   0.06019

5    0.000    0.288    1.805   -0.542    0.000    0.887    2.598   0.02613

6    0.000    0.288    2.053   -1.497    0.000    2.690    0.969   0.01390

7    0.000    0.288    2.300   -2.574    0.000    4.826    0.594   0.01653

________________________________________________________________________________

杆 10

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000    2.073   -1.338   -1.416    0.000    1.932    1.100   0.01286

1    0.000    2.073   -1.090   -0.815    0.000    0.776    2.006   0.03778

2    0.000    2.073   -0.843   -0.337    0.000    0.000    6.648   0.00000

3    0.000    2.073   -0.595    0.019    0.000    0.000   99.999   0.00000

4    0.000    2.073   -0.348    0.252    0.000    0.000   11.622   0.00000

5    0.000    2.073   -0.100    0.363    0.000    0.000    5.885   0.00000

6    0.000    2.073    0.147    0.351    0.000    0.000    6.202   0.00000

7    0.000    2.073    0.394    0.218    0.000    0.000   16.677   0.00000

________________________________________________________________________________

杆 11

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000    1.095    0.472    0.572    0.000    0.646    5.361   0.07595

1    0.000    1.273    0.418    0.374    0.000    0.222    9.185   0.38366

2    0.000    1.451    0.365    0.200    0.000    0.000   25.616   0.00000

3    0.000    1.629    0.312    0.050    0.000    0.000   99.999   0.00000

4    0.000    1.806    0.258   -0.077    0.000    0.000   99.999   0.00000

5    0.000    1.984    0.205   -0.180    0.000    0.000   55.559   0.00000

6    0.000    2.162    0.152   -0.259    0.000    0.000   23.007   0.00000

7    0.000    2.340    0.098   -0.315    0.000    0.000   16.674   0.00000

8    0.000    2.518    0.045   -0.346    0.000    0.000   14.811   0.00000

9    0.000    2.695   -0.008   -0.355    0.000    0.000   15.128   0.00000

________________________________________________________________________________

杆 12

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000    3.687    0.200   -0.000    0.000    0.000   99.999   0.00000

1    0.000    3.865    0.147   -0.077    0.000    0.000   99.999   0.00000

2    0.000    4.042    0.093   -0.130    0.000    0.000   99.999   0.00000

3    0.000    4.220    0.040   -0.160    0.000    0.000   99.999   0.00000

4    0.000    4.398   -0.013   -0.166    0.000    0.000   99.999   0.00000

5    0.000    4.576   -0.067   -0.148    0.000    0.000   99.999   0.00000

6    0.000    4.753   -0.120   -0.107    0.000    0.000   99.999   0.00000

7    0.000    4.931   -0.173   -0.042    0.000    0.000   99.999   0.00000

8    0.000    5.109   -0.227    0.047    0.000    0.000   99.999   0.00000

9    0.000    5.287   -0.280    0.160    0.000    0.000   99.999   0.00000

________________________________________________________________________________

杆 13

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000    2.516   -0.226   -0.610    0.000    0.213    6.006   0.61763

1    0.000    2.694   -0.226   -0.509    0.000    0.000    8.020   0.00000

2    0.000    2.871   -0.226   -0.409    0.000    0.000   12.168   0.00000

3    0.000    3.049   -0.226   -0.308    0.000    0.000   25.202   0.00000

4    0.000    3.227   -0.226   -0.208    0.000    0.000   99.999   0.00000

5    0.000    3.405   -0.226   -0.107    0.000    0.000   99.999   0.00000

6    0.000    3.583   -0.226   -0.007    0.000    0.000   99.999   0.00000

7    0.000    3.760   -0.226    0.094    0.000    0.000   99.999   0.00000

8    0.000    3.938   -0.226    0.195    0.000    0.000   99.999   0.00000

9    0.000    4.116   -0.226    0.295    0.000    0.000   99.999   0.00000

________________________________________________________________________________

杆 14

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000    6.693   -0.375   -0.812    0.000    0.000    7.226   0.00000

1    0.000    6.870   -0.375   -0.646    0.000    0.000   14.093   0.00000

2    0.000    7.048   -0.375   -0.479    0.000    0.000   99.999   0.00000

3    0.000    7.226   -0.375   -0.313    0.000    0.000   99.999   0.00000

4    0.000    7.404   -0.375   -0.146    0.000    0.000   99.999   0.00000

5    0.000    7.581   -0.375    0.020    0.000    0.000   99.999   0.00000

6    0.000    7.759   -0.375    0.187    0.000    0.000   99.999   0.00000

7    0.000    7.937   -0.375    0.354    0.000    0.000   99.999   0.00000

8    0.000    8.115   -0.375    0.520    0.000    0.000   99.999   0.00000

9    0.000    8.293   -0.375    0.687    0.000    0.000   19.776   0.00000

________________________________________________________________________________

杆 15

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000    1.389   -0.245   -0.429    0.000    0.281    7.898   0.27848

1    0.000    1.567   -0.245   -0.320    0.000    0.019   12.265  36.67052

2    0.000    1.744   -0.245   -0.211    0.000    0.000   27.878   0.00000

3    0.000    1.922   -0.245   -0.102    0.000    0.000   99.999   0.00000

4    0.000    2.100   -0.245    0.007    0.000    0.000   99.999   0.00000

5    0.000    2.278   -0.245    0.116    0.000    0.000   99.999   0.00000

6    0.000    2.455   -0.245    0.225    0.000    0.000   43.231   0.00000

7    0.000    2.633   -0.245    0.334    0.000    0.000   16.705   0.00000

8    0.000    2.811   -0.245    0.443    0.000    0.000   10.353   0.00000

9    0.000    2.989   -0.245    0.552    0.000    0.000    7.501   0.00000

________________________________________________________________________________

杆 16

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000    4.810   -0.608   -1.360    0.000    0.811    2.583   0.10291

1    0.000    4.988   -0.608   -1.090    0.000    0.240    3.509   0.79742

2    0.000    5.166   -0.608   -0.820    0.000    0.000    5.562   0.00000

3    0.000    5.343   -0.608   -0.550    0.000    0.000   13.654   0.00000

4    0.000    5.521   -0.608   -0.280    0.000    0.000   99.999   0.00000

5    0.000    5.699   -0.608   -0.010    0.000    0.000   99.999   0.00000

6    0.000    5.877   -0.608    0.260    0.000    0.000   99.999   0.00000

7    0.000    6.055   -0.608    0.530    0.000    0.000   20.902   0.00000

8    0.000    6.232   -0.608    0.800    0.000    0.000    6.875   0.00000

9    0.000    6.410   -0.608    1.070    0.000    0.000    4.114   0.00000

________________________________________________________________________________

杆 17

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000    4.006   -1.770   -1.356    0.000    1.082    2.475   0.06192

1    0.000    4.166   -1.770   -0.648    0.000    0.000    7.141   0.00000

2    0.000    4.326   -1.770    0.060    0.000    0.000   99.999   0.00000

3    0.000    4.486   -1.770    0.768    0.000    0.000    5.641   0.00000

4    0.000    4.646   -1.770    1.476    0.000    1.087    2.312   0.06543

5    0.000    4.806   -1.770    2.184    0.000    2.384    1.477   0.02231

________________________________________________________________________________

杆 18

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000    6.202    0.065    0.317    0.000    0.000   99.999   0.00000

1    0.000    6.546   -0.001    0.299    0.000    0.000   99.999   0.00000

2    0.000    6.889   -0.067    0.318    0.000    0.000   99.999   0.00000

3    0.000    7.233   -0.133    0.374    0.000    0.000   99.999   0.00000

4    0.000    7.577   -0.199    0.465    0.000    0.000   99.999   0.00000

5    0.000    7.921   -0.265    0.593    0.000    0.000   99.999   0.00000

6    0.000    8.264   -0.331    0.757    0.000    0.000   75.300   0.00000

7    0.000    8.608   -0.397    0.958    0.000    0.000   21.488   0.00000

8    0.000    8.952   -0.463    1.195    0.000    0.000   11.518   0.00000

9    0.000    9.296   -0.529    1.468    0.000    0.000    7.456   0.00000

10    0.000    9.639   -0.595    1.777    0.000    0.000    5.306   0.00000

________________________________________________________________________________

杆 19

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000   10.850   -0.488   -0.809    0.000    0.000   99.999   0.00000

1    0.000   11.194   -0.488   -0.541    0.000    0.000   99.999   0.00000

2    0.000   11.538   -0.488   -0.272    0.000    0.000   99.999   0.00000

3    0.000   11.882   -0.488   -0.004    0.000    0.000   99.999   0.00000

4    0.000   12.225   -0.488    0.265    0.000    0.000   99.999   0.00000

5    0.000   12.569   -0.488    0.533    0.000    0.000   99.999   0.00000

6    0.000   12.913   -0.488    0.801    0.000    0.000   99.999   0.00000

7    0.000   13.257   -0.488    1.070    0.000    0.000   99.999   0.00000

8    0.000   13.600   -0.488    1.338    0.000    0.000   25.219   0.00000

9    0.000   13.944   -0.488    1.607    0.000    0.000   11.620   0.00000

10    0.000   14.288   -0.488    1.875    0.000    0.000    7.549   0.00000

________________________________________________________________________________

杆 20

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000    8.369   -0.551   -1.044    0.000    0.000   14.908   0.00000

1    0.000    8.712   -0.551   -0.741    0.000    0.000   99.999   0.00000

2    0.000    9.056   -0.551   -0.438    0.000    0.000   99.999   0.00000

3    0.000    9.400   -0.551   -0.135    0.000    0.000   99.999   0.00000

4    0.000    9.744   -0.551    0.168    0.000    0.000   99.999   0.00000

5    0.000   10.087   -0.551    0.471    0.000    0.000   99.999   0.00000

6    0.000   10.431   -0.551    0.773    0.000    0.000   99.999   0.00000

7    0.000   10.775   -0.551    1.076    0.000    0.000   28.956   0.00000

8    0.000   11.119   -0.551    1.379    0.000    0.000   11.413   0.00000

9    0.000   11.462   -0.551    1.682    0.000    0.000    7.107   0.00000

10    0.000   11.806   -0.551    1.985    0.000    0.000    5.161   0.00000

________________________________________________________________________________

杆 21

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000    8.444    0.015    1.026    0.000    0.000   16.019   0.00000

1    0.000    8.788    0.015    1.018    0.000    0.000   18.090   0.00000

2    0.000    9.132    0.015    1.010    0.000    0.000   20.775   0.00000

3    0.000    9.476    0.015    1.001    0.000    0.000   24.397   0.00000

4    0.000    9.819    0.015    0.993    0.000    0.000   29.547   0.00000

5    0.000   10.163    0.015    0.985    0.000    0.000   37.455   0.00000

6    0.000   10.507    0.015    0.977    0.000    0.000   51.142   0.00000

7    0.000   10.851    0.015    0.968    0.000    0.000   80.593   0.00000

8    0.000   11.194    0.015    0.960    0.000    0.000   99.999   0.00000

9    0.000   11.538    0.015    0.952    0.000    0.000   99.999   0.00000

10    0.000   11.882    0.015    0.944    0.000    0.000   99.999   0.00000

**********************************************************************

*****     带斜杆带弹性地基梁的平面框架内力及配筋计算书 G-14      *****

**********************************************************************

工程名:水闸

一. 基   本   数   据

工程名:水闸

__________表0  (5个基岩弹性抗力系数)__________

50000         0             0             0             0

__________表1 (钢筋混凝土数据)__________

抗压安全系数(Ky)抗拉安全系数(KL)混凝土标号(R#)钢筋强度(Rg)

1.6           1.5           200           2400

钢筋弹模(Eg)   保护层厚度(a)  钢筋直径(d)

2100000           5             1.6

__________表2 (控制数据)__________

节点数(N0)  杆件类型数(M0) 不检验变位数(M2) 约束变位数(Z0)

5             4             0             1

节点荷载数(Q0) 节间荷载数(O0) 杆件材料弹模(E) 杆件材料容重(RH)

0             4             2600000           2.5

__________表3 (杆件数据)__________             _____表4 (节点码)____

根数(M)长度(L)宽度(B)高度(H)夹角(G)弹抗类型(K)   节点码

1   3.00   1.00   0.50 270.00     1         1.02

1   3.00   1.00   0.50  90.00     1         4.05

1   2.50   1.00   0.80   0.00     1         2.03

1   2.50   1.00   0.80   0.00     1         3.04

__________表5 (约束自由度号)__________

7

__________表6 (节点荷载)__________

__________表7 (节间荷载)__________             ____表8 (作用的杆件编号)___

荷载值   自始端距离   荷载类型 杆件个数        杆件编号

-1.00      3.00        5        1            1.01

-2.00      3.00        6        1            1.01

-2.00      3.00        5        1            2.01

1.50      3.00        6        1            2.01

数据文件：

水闸

50000,0,0,0,0

1.6,1.5,200,2400,21E5,5,1.6

5,4,0,1,0,4,26E5,2.5

1,3,1,.5,270,1

1,3,1,.5,90,1

1,2.5,1,.8,0,1

1,2.5,1,.8,0,1

1.02,4.05,2.03,3.04

7

-1,3,5,1

-2,3,6,1

-2,3,5,1

1.5,3,6,1

1.01,1.01,2.01,2.01

_

二. 计   算   结   果

节点变位

节点号  水平位移(m)    垂直位移(m)    转角(弧度)

1    0.000805643   -0.000022783   -0.000324298

2    0.000007212   -0.000018456   -0.000075067

3    0.000000000   -0.000079600   -0.000001455

4   -0.000004507   -0.000060958    0.000031963

5   -0.000436862   -0.000065285    0.000177350

____________________________________________________________________________

杆  1

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K   裂缝宽

10kN/m^2   10kN     10kN    10kN-m    cm^2     cm^2               cm

0    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000   99.999   0.00000

1    0.000    0.536   -0.490    0.101    0.000    0.000   99.999   0.00000

2    0.000    1.071   -1.102    0.437    0.000    0.253   29.729   0.70545

3    0.000    1.607   -1.837    1.063    0.000    0.987   11.179   0.12054

4    0.000    2.143   -2.694    2.029    0.000    2.238    5.642   0.05141

5    0.000    2.679   -3.673    3.389    0.000    4.095    3.325   0.02810

6    0.000    3.214   -4.776    5.195    0.000    6.654    2.160   0.01760

7    0.000    3.750   -6.000    7.500    0.000   10.021    1.503   0.01205

____________________________________________________________________________

杆  2

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K   裂缝宽

10kN/m^2   10kN     10kN    10kN-m    cm^2     cm^2               cm

0    0.000    3.750    3.750    4.500    0.000    5.397    2.529   0.02165

1    0.000    3.214    2.939    3.070    0.000    3.417    3.746   0.03401

2    0.000    2.679    2.219    1.968    0.000    1.950    5.977   0.06042

3    0.000    2.143    1.592    1.155    0.000    0.927   10.636   0.14638

4    0.000    1.607    1.056    0.590    0.000    0.283   22.671   0.73573

5    0.000    1.071    0.612    0.236    0.000    0.000   70.351   0.00000

6    0.000    0.536    0.260    0.052    0.000    0.000   99.999   0.00000

7    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000    0.000   99.9995379.18434

____________________________________________________________________________

杆  3

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K   裂缝宽

10kN/m^2   10kN     10kN    10kN-m    cm^2     cm^2               cm

0    0.923    6.000    3.750    7.500    0.000    4.618    4.011   0.04259

1    2.214    6.000    3.912    5.885    0.000    3.156    5.260   0.06597

2    3.045    6.000    3.636    4.301    0.000    1.727    7.605   0.15502

3    3.537    6.000    3.088    2.893    0.000    0.461   12.662   1.26822

4    3.802    6.000    2.386    1.749    0.000    0.000   27.879   0.00000

5    3.928    6.000    1.605    0.916    0.000    0.000   99.999   0.00000

6    3.980    6.000    0.789    0.416    0.000    0.000   99.999   0.00000

____________________________________________________________________________

杆  4

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K   裂缝宽

10kN/m^2   10kN     10kN    10kN-m    cm^2     cm^2               cm

0    3.980    3.750    0.789    0.416    0.000    0.000   99.999   0.00000

1    3.997    3.750   -0.040    0.260    0.000    0.000   99.999   0.00000

2    3.992    3.750   -0.872    0.450    0.000    0.000   99.999   0.00000

3    3.949    3.750   -1.695    0.985    0.000    0.000   54.539   0.00000

4    3.827    3.750   -2.485    1.858    0.000    0.327   19.510   1.64381

5    3.557    3.750   -3.197    3.045    0.000    1.391   10.445   0.17195

6    3.048    3.750   -3.750    4.500    0.000    2.697    6.675   0.07270

**********************************************************************

*****     带斜杆带弹性地基梁的平面框架内力及配筋计算书 G-14      *****

**********************************************************************

工程名:方形双孔地下洞室

一. 基   本   数   据

工程名:方形双孔地下洞室

__________表0  (5个基岩弹性抗力系数)__________

192000        50000         10000         0             0

__________表1 (钢筋混凝土数据)__________

抗压安全系数(Ky)抗拉安全系数(KL)混凝土标号(R#)钢筋强度(Rg)

1.6           1.5           200           2400

钢筋弹模(Eg)   保护层厚度(a)  钢筋直径(d)

2100000           5             2

__________表2 (控制数据)__________

节点数(N0)  杆件类型数(M0) 不检验变位数(M2) 约束变位数(Z0)

6             7             1             1

节点荷载数(Q0) 节间荷载数(O0) 杆件材料弹模(E) 杆件材料容重(RH)

0             5             2600000           2.5

__________表3 (杆件数据)__________             _____表4 (节点码)____

根数(M)长度(L)宽度(B)高度(H)夹角(G)弹抗类型(K)   节点码

1   5.20   1.00   0.80  90.00     0         4.03

1   4.20   1.00   0.70 180.00     3         3.01

1   4.20   1.00   0.70 180.00     3         5.03

1   5.20   1.00   0.80 270.00     2         1.02

1   5.20   1.00   0.80  90.00     2         6.05

1   4.20   1.00   0.90   0.00     1         2.04

1   4.20   1.00   0.90   0.00     1         4.06

__________表5 (约束自由度号)__________

10

__________表6 (节点荷载)__________

__________表7 (节间荷载)__________             ____表8 (作用的杆件编号)___

荷载值   自始端距离   荷载类型 杆件个数        杆件编号

-6.00      4.20        5        2            2.01  3.01

-7.00      5.20        5        1            4.01

-3.00      5.20        6        1            4.01

-8.00      5.20        5        1            5.01

3.00      5.20        6        1            5.01

数据文件：

方形双孔地下洞室

192000,50000,10000,0,0

1.6,1.5,200,2400,21E5,5,2

6,7,1,1,0,5,26E5,2.5

1,5.2,1,.8,90,0

1,4.2,1,.7,180,3

1,4.2,1,.7,180,3

1,5.2,1,.8,270,2

1,5.2,1,.8,90,2

1,4.2,1,.9,0,1

1,4.2,1,.9,0,1

4.03,3.01,5.03,1.02,6.05,2.04,4.06

10

-6,4.2,5,2

-7,5.2,5,1

-3,5.2,6,1

-8,5.2,5,1

3,5.2,6,1

2.01,3.01,4.01,4.01,5.01,5.01

_

二. 计   算   结   果:

________________________________________________________________________________

杆  1

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000   41.364   -0.846   -2.647    0.000    0.000   99.999   0.00000

1    0.000   40.324   -0.846   -2.207    0.000    0.000   99.999   0.00000

2    0.000   39.284   -0.846   -1.767    0.000    0.000   99.999   0.00000

3    0.000   38.244   -0.846   -1.327    0.000    0.000   99.999   0.00000

4    0.000   37.204   -0.846   -0.887    0.000    0.000   99.999   0.00000

5    0.000   36.164   -0.846   -0.448    0.000    0.000   99.999   0.00000

6    0.000   35.124   -0.846   -0.008    0.000    0.000   99.999   0.00000

7    0.000   34.084   -0.846    0.432    0.000    0.000   99.999   0.00000

8    0.000   33.044   -0.846    0.872    0.000    0.000   99.999   0.00000

9    0.000   32.004   -0.846    1.312    0.000    0.000   99.999   0.00000

10    0.000   30.964   -0.846    1.752    0.000    0.000   99.999   0.00000

________________________________________________________________________________

杆  2

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000   19.236   15.678   11.103    0.000    4.897    2.333   0.06146

1    0.000   19.236   12.061    4.631    0.000    0.000    8.486   0.00000

2    0.000   19.236    8.445   -0.154    0.000    0.000   99.999   0.00000

3    0.000   19.236    4.828   -3.251    0.000    0.000   20.117   0.00000

4    0.000   19.236    1.211   -4.660    0.000    0.000    8.383   0.00000

5    0.000   19.236   -2.405   -4.382    0.000    0.000    9.475   0.00000

6    0.000   19.236   -6.022   -2.415    0.000    0.000   99.999   0.00000

7    0.000   19.236   -9.639    1.239    0.000    0.000   99.999   0.00000

8    0.000   19.236  -13.255    6.581    0.000    0.063    4.672 159.97646

9    0.000   19.236  -16.872   13.610    0.000    7.604    1.836   0.03316

________________________________________________________________________________

杆  3

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000   18.391   17.264   13.505    0.000    7.780    1.838   0.03163

1    0.000   18.391   13.647    6.293    0.000    0.052    4.885 222.09633

2    0.000   18.391   10.031    0.768    0.000    0.000   99.999   0.00000

3    0.000   18.391    6.414   -3.069    0.000    0.000   21.929   0.00000

4    0.000   18.391    2.797   -5.218    0.000    0.000    6.591   0.00000

5    0.000   18.391   -0.819   -5.680    0.000    0.000    5.730   0.00000

6    0.000   18.391   -4.436   -4.454    0.000    0.000    8.775   0.00000

7    0.000   18.391   -8.053   -1.540    0.000    0.000   99.999   0.00000

8    0.000   18.391  -11.669    3.062    0.000    0.000   22.096   0.00000

9    0.000   18.391  -15.286    9.352    0.000    3.309    2.850   0.10766

________________________________________________________________________________

杆  4

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000   16.872   19.236   13.610    0.000    6.457    2.383   0.04555

1    0.000   17.912   15.518    4.567    0.000    0.000   12.140   0.00000

2    0.000   18.952   11.644   -2.502    0.000    0.000   99.999   0.00000

3    0.000   19.992    7.614   -7.516    0.000    0.000    5.454   0.00000

4    0.000   21.032    3.428  -10.394    0.000    2.056    3.514   0.28652

5    0.000   22.072   -0.914  -11.054    0.000    2.309    3.291   0.24331

6    0.000   23.112   -5.412   -9.416    0.000    0.440    4.184   4.92556

7    0.000   24.152  -10.066   -5.399    0.000    0.000   12.142   0.00000

8    0.000   25.192  -14.876    1.079    0.000    0.000   99.999   0.00000

9    0.000   26.232  -19.842   10.099    0.000    0.000    4.007   0.00000

10    0.000   27.272  -24.964   21.741    0.000   10.574    1.517   0.02762

________________________________________________________________________________

杆  5

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0   -1.348   27.664   15.016   13.001    0.000    2.208    2.866   0.29942

1   -1.028   26.624   11.502    6.106    0.000    0.000   10.348   0.00000

2   -1.471   25.584    8.208    0.999    0.000    0.000   99.999   0.00000

3   -2.052   24.544    5.358   -2.508    0.000    0.000   99.999   0.00000

4   -2.341   23.504    2.906   -4.644    0.000    0.000   17.521   0.00000

5   -2.076   22.464    0.624   -5.561    0.000    0.000   10.311   0.00000

6   -1.146   21.424   -1.811   -5.266    0.000    0.000   10.978   0.00000

7    0.412   20.384   -4.742   -3.591    0.000    0.000   30.297   0.00000

8    2.390   19.344   -8.449   -0.199    0.000    0.000   99.999   0.00000

9    4.370   18.304  -13.053    5.353    0.000    0.000    9.083   0.00000

10    5.672   17.264  -18.391   13.505    0.000    6.226    2.415   0.04835

________________________________________________________________________________

杆  6

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0   16.344   24.964   27.272   21.741    0.000    8.899    1.916   0.03838

1   17.401   24.964   20.285   10.627    0.000    0.000    4.865   0.00000

2   15.573   24.964   13.575    2.760    0.000    0.000   99.999   0.00000

3   12.951   24.964    7.969   -2.219    0.000    0.000   99.999   0.00000

4   10.865   24.964    3.501   -4.857    0.000    0.000   30.083   0.00000

5   10.023   24.964   -0.267   -5.597    0.000    0.000   18.077   0.00000

6   10.624   24.964   -3.981   -4.616    0.000    0.000   38.400   0.00000

7   12.408   24.964   -8.270   -1.791    0.000    0.000   99.999   0.00000

8   14.617   24.964  -13.531    3.256    0.000    0.000   99.999   0.00000

9   15.904   24.964  -19.673   10.979    0.000    0.082    4.629 158.65204

________________________________________________________________________________

杆  7

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0   15.904   15.016   21.692   13.626    0.000    5.634    2.999   0.05956

1   14.722   15.016   15.503    4.969    0.000    0.000   12.323   0.00000

2   12.164   15.016   10.262   -0.996    0.000    0.000   99.999   0.00000

3    9.822   15.016    6.213   -4.797    0.000    0.000   13.157   0.00000

4    8.713   15.016    3.001   -6.927    0.000    0.239    7.169  12.63535

5    9.407   15.016   -0.101   -7.616    0.000    0.791    6.261   1.35670

6   12.081   15.016   -3.989   -6.710    0.000    0.065    7.513 158.76085

7   16.485   15.016   -9.549   -3.631    0.000    0.000   24.280   0.00000

8   21.782   15.016  -17.418    2.564    0.000    0.000   99.999   0.00000

9   26.305   15.016  -27.664   13.001    0.000    5.128    3.168   0.06801

**********************************************************************

*****     带斜杆带弹性地基梁的平面框架内力及配筋计算书 G-14      *****

**********************************************************************

工程名:无铰拱

一. 基   本   数   据

工程名:无铰拱

__________表0  (5个基岩弹性抗力系数)__________

0             0             0             0             0

__________表1 (钢筋混凝土数据)__________

抗压安全系数(Ky)抗拉安全系数(KL)混凝土标号(R#)钢筋强度(Rg)

1.6           1.5           200           2400

钢筋弹模(Eg)   保护层厚度(a)  钢筋直径(d)

21000000          4             2

__________表2 (控制数据)__________

节点数(N0)  杆件类型数(M0) 不检验变位数(M2) 约束变位数(Z0)

6             5             5             5

节点荷载数(Q0) 节间荷载数(O0) 杆件材料弹模(E) 杆件材料容重(RH)

5             10            2600000           2.5

__________表3 (杆件数据)__________             _____表4 (节点码)____

根数(M)长度(L)宽度(B)高度(H)夹角(G)弹抗类型(K)   节点码

1   0.79   0.30   0.50  40.50     0         5.03

1   0.79   0.30   0.50  31.50     0         3.01

1   0.79   0.30   0.50  22.50     0         1.02

1   0.79   0.30   0.50  13.50     0         2.04

1   0.79   0.30   0.50   4.50     0         4.06

__________表5 (约束自由度号)__________

13    14    15    16    18

__________表6 (节点荷载)__________

荷载值自由度号,荷载值自由度号......

-5  8         -5  2         -5  5         -5  11        -2.5  17

__________表7 (节间荷载)__________             ____表8 (作用的杆件编号)___

荷载值   自始端距离   荷载类型 杆件个数        杆件编号

1.29      0.79        2        1            1.01

1.45      0.79        2        1            2.01

1.57      0.79        2        1            3.01

1.65      0.79        2        1            4.01

1.69      0.79        2        1            5.01

-1.10      0.79        4        1            1.01

-0.89      0.79        4        1            2.01

-0.65      0.79        4        1            3.01

-0.40      0.79        4        1            4.01

-0.13      0.79        4        1            5.01

数据文件：

无铰拱

0,0,0,0,0

1.6,1.5,200,2400,21E6,4,2

6,5,5,5,5,10,26E5,2.5

1,0.785,.3,.5,40.5,0

1,0.785,.3,.5,31.5,0

1,0.785,.3,.5,22.5,0

1,0.785,.3,.5,13.5,0

1,0.785,.3,.5,4.5,0

5.03,3.01,1.02,2.04,4.06

13,14,15,16,18

-5,8

-5,2

-5,5

-5,11

-2.5,17

1.293,.785,2,1

1.449,.785,2,1

1.571,.785,2,1

1.653,.785,2,1

1.694,.785,2,1

-1.104,.785,4,1

-0.888,.785,4,1

-0.651,.785,4,1

-0.397,.785,4,1

-0.133,.785,4,1

1.01,2.01,3.01,4.01,5.01,1.01,2.01,3.01,4.01,5.01

_

二. 计   算   结   果:

________________________________________________________________________________

杆  1

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000   46.222   -0.822   -2.402    0.000    0.000   99.999   0.00000

1    0.000   45.693   -0.203   -2.201    0.000    0.000   99.999   0.00000

2    0.000   45.164    0.417   -2.243    0.000    0.000   99.999   0.00000

________________________________________________________________________________

杆  2

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000   42.061   -2.391   -2.243    0.000    0.000   99.999   0.00000

1    0.000   41.635   -1.696   -1.441    0.000    0.000   99.999   0.00000

2    0.000   41.210   -1.002   -0.911    0.000    0.000   99.999   0.00000

________________________________________________________________________________

杆  3

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000   38.632   -2.817   -0.911    0.000    0.000   99.999   0.00000

1    0.000   38.320   -2.064    0.047    0.000    0.000   99.999   0.00000

2    0.000   38.008   -1.312    0.710    0.000    0.000   99.999   0.00000

________________________________________________________________________________

杆  4

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000   36.168   -2.380    0.710    0.000    0.000   99.999   0.00000

1    0.000   35.978   -1.588    1.488    0.000    0.000   99.999   0.00000

2    0.000   35.788   -0.796    1.956    0.000    0.000   99.999   0.00000

________________________________________________________________________________

杆  5

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000   34.830   -1.400    1.956    0.000    0.000   99.999   0.00000

1    0.000   34.767   -0.588    2.346    0.000    0.000   99.999   0.00000

2    0.000   34.703    0.223    2.418    0.000    0.000   99.999   0.00000

**********************************************************************

*****     带斜杆带弹性地基梁的平面框架内力及配筋计算书 G-14      *****

**********************************************************************

工程名:U形渡槽

一. 基   本   数   据

工程名:U形渡槽

__________表0  (5个基岩弹性抗力系数)__________

0             0             0             0             0

__________表1 (钢筋混凝土数据)__________

抗压安全系数(Ky)抗拉安全系数(KL)混凝土标号(R#)钢筋强度(Rg)

1.6           1.5           200           2400

钢筋弹模(Eg)   保护层厚度(a)  钢筋直径(d)

2100000           3             1.6

__________表2 (控制数据)__________

节点数(N0)  杆件类型数(M0) 不检验变位数(M2) 约束变位数(Z0)

10            9             9             5

节点荷载数(Q0) 节间荷载数(O0) 杆件材料弹模(E) 杆件材料容重(RH)

0             12            2600000           2.5

__________表3 (杆件数据)__________             _____表4 (节点码)____

根数(M)长度(L)宽度(B)高度(H)夹角(G)弹抗类型(K)   节点码

1   0.20   1.50   0.20 270.00     0         1.02

1   1.00   1.50   0.20 270.00     0         2.03

1   0.31   1.50   0.20 279.00     0         3.04

1   0.31   1.50   0.20 297.00     0         4.05

1   0.31   1.50   0.20 315.00     0         5.06

1   0.31   1.50   0.20 333.00     0         6.07

1   0.31   1.50   0.20 351.00     0         7.08

1   0.00   0.00   0.00   0.00     0         1.09

1   1.00   0.20   0.30   0.00     0         9.10

__________表5 (约束自由度号)__________

22    23    24    28    30

__________表6 (节点荷载)__________

__________表7 (节间荷载)__________             ____表8 (作用的杆件编号)___

荷载值   自始端距离   荷载类型 杆件个数        杆件编号

1.00      1.00        3        1            2.01

1.00      0.31        2        1            3.01

0.31      0.31        3        1            3.01

1.31      0.31        2        1            4.01

0.28      0.31        3        1            4.01

1.59      0.31        2        1            5.01

0.22      0.31        3        1            5.01

1.81      0.31        2        1            6.01

0.14      0.31        3        1            6.01

1.95      0.31        2        1            7.01

0.05      0.31        3        1            7.01

0.45      1.00        2        1            9.01

数据文件：

U形渡槽

0,0,0,0,0

1.6,1.5,200,2400,21E5,3,1.6

10,9,9,5,0,12,26E5,2.5

1,.2,1.5,.2,270,0

1,1,1.5,.2,270,0

1,.313,1.5,.2,279,0

1,.313,1.5,.2,297,0

1,.313,1.5,.2,315,0

1,.313,1.5,.2,333,0

1,.313,1.5,.2,351,0

1,.0001,.0001,.0001,0,0

1,1,.2,.3,0,0

1.02,2.03,3.04,4.05,5.06,6.07,7.08,1.09,9.10

22,23,24,28,30

1,1,3,1

1,.313,2,1

0.309,.313,3,1

1.309,.313,2,1

0.279,.313,3,1

1.588,.313,2,1

0.221,.313,3,1

1.809,.313,2,1

0.142,.313,3,1

1.951,.313,2,1

0.049,.313,3,1

0.45,1,2,1

2.01,3.01,3.01,4.01,4.01,5.01,5.01,6.01,6.01,7.01,7.01,9.01

_

二. 计   算   结   果:

________________________________________________________________________________

杆  1

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000    0.600   -0.348    0.000    0.000    0.000   99.999   0.00000

1    0.000    0.750   -0.348    0.070    0.000    0.000   55.487   0.00000

________________________________________________________________________________

杆  2

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000    0.750   -0.348    0.070    0.000    0.000   55.618   0.00000

1    0.000    1.000   -0.292    0.179    0.000    0.314   17.020   0.28309

2    0.000    1.250   -0.126    0.252    0.000    0.504   11.825   0.15885

3    0.000    1.500    0.152    0.251    0.000    0.402   12.389   0.23837

________________________________________________________________________________

杆  3

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000    1.458    0.385    0.251    0.000    0.418   12.303   0.22179

1    0.000    1.689    0.783    0.070    0.000    0.000   99.999   0.00000

________________________________________________________________________________

杆  4

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000    1.365    1.267    0.070    0.000    0.000   99.406   0.00000

1    0.000    1.574    1.827   -0.411    0.000    1.010    6.953   0.06675

________________________________________________________________________________

杆  5

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000    0.932    2.224   -0.411    0.000    1.260    6.570   0.05102

1    0.000    1.098    2.921   -1.215    0.000    4.423    2.160   0.01502

________________________________________________________________________________

杆  6

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000    0.142    3.118   -1.215    0.000    4.789    2.107   0.01381

1    0.000    0.248    3.915   -2.314    0.000    9.278    1.133   0.01154

________________________________________________________________________________

杆  7

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000   -0.974    3.800   -2.314    0.000    9.109    1.112   0.01139

1    0.000   -0.937    4.651   -3.637    0.000   14.351    0.732   0.01534

________________________________________________________________________________

杆  8

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000   -0.348   -0.600   -0.000  999.999  999.999    0.732   9.99999

1    0.000   -0.348   -0.600    0.000  999.999  999.999    0.732   9.99999

________________________________________________________________________________

杆  9

基岩弹抗  轴向力    剪力     弯矩   受压钢筋 受拉钢筋   抗裂K    裂缝宽

0    0.000   -0.348   -0.600    0.000    0.109    0.109   42.838   0.69405

1    0.000   -0.348   -0.400    0.167    0.000    0.508    4.112   0.03737

2    0.000   -0.348   -0.200    0.267    0.000    0.742    2.687   0.02649

3    0.000   -0.348    0.000    0.300    0.000    0.821    2.412   0.02419